УТВЕРЖДАЮ

____________________

____________________

«   »                       2019г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку схемы газоснабжения квартала индивидуальных жилых домов по адресу:       Ростовской области

| Наименование объекта. | Схема газоснабжения квартала индивидуальных …..Ростовской области. |
| --- | --- |
| Назначение объекта. | Транспортировка природного газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд населения, с использованием на цели отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления |
| Заказчик | ООО «…………..» |
| Проектная организация. | ООО «…………». |
| Сроки и этапы проектирования | Определяются договором |
| Требования по вариантной и конкурсной разработке. | Разработки вариантов и конкурсных проработок не требуется. |
| Исходные данные, предоставляемые заказчиком. | Техническое задание газораспределительной организации на подключение Генплан застройки квартала в масштабе …... Сводный план инженерных коммуникаций (при необходимости) |
| Принадлежность объекта к опасным производственным объектам | Проектируемые газопроводы высокого давления с газорегуляторным пунктом идентифицируются как опасный производственный объект III класс опасности. |
| Уровень ответственности объекта. | В соответствии с федеральным законом № 384-ФЗ от 30.12.2009г «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» объект относится к нормальному уровню ответственности. |
| Основные требования к проектным решениям | Расчет диаметров системы газораспределения выполнить в соответствии с методикой. изложенной в разделе 3 СП 42-101-2003. Сеть газораспределения должна обеспечивать качественные параметры давления по всей протяженности, установленные СП 62.13330.2011, СП 42-101-2003. Газопроводы предусмотреть из полиэтиленовых труб, за исключением случаев, запрещающих их применение. В случае выбора системы газораспределения из стальных труб в схеме газоснабжения указать проектные решения по обеспечению её защиты от электрохимической коррозии (указать пассивные и активные меры защиты). Пояснительная записка должна содержать: - характеристику источника газоснабжения; - технико-экономические показатели проектируемого объекта; - характеристику газорегуляторных пунктов - общие требования к проектированию, строительству и эксплуатации газораспределительной сети, - общие мероприятия по охране окружающей среды при строительстве и эксплуатации газопровода - перечень мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций - общие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности - требования к энергоэффективности линейного объекта. При проектировании руководствоваться требованиями: - Федерального Закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федерального Закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 Определение тепловых нагрузок и расчетных расходов газа на отопление произвести с учётом СП124.13330.2012, СП 131.13330.2018 с учётом методики, установленной приложением А и СП Определение тепловых нагрузок и расчетных расходов газа на горячее водоснабжение и пищеприготовление произвести исходя из максимальной мощности оборудования с учётом коэффициента одновременности согласно СП 42-101-2003. |
| Характеристика объектов газопотребления | При разработке схемы газоснабжения предусмотреть подключение 0000 проектируемых индивидуальных жилых домов. Для определения расчетных расходов газа принять следующие показатели: - отапливаемая площадь одного здания до 200 кв.м - расчетная численность населения по кварталу 000 человек - в каждом доме предусматривается установка газового двухконтурного теплогенератора теплопроизводительностью до 24 кВт и газовой четырехгорелочной встраиваемой поверхности типа ПГ4. |
| Требования к сметной документации | Не разрабатывать. |
| Требования к предоставляемым отчётным материалам | Графические, текстовые материалы должны быть выполнены согласно требованиям ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации». Весь комплект документации передаётся заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 2-х экземплярах на электронном носителе (CD диск, форматы файлов doc, pdf, xls) |

Согласовано:

главный инженер проекта              					       Оборин А. Е.