Оправы защитные термометров

Предназначены для установки жидкостных термометров на технологическом оборудовании

Диапазон длины оправы, мм

50-1200

Исполнения

Прямая оправа (ОЗТ)

Угловая оправа (ОЗТУ)

Корпус

ОЗТ - сталь углеродистая

ОЗТ-Н - сталь нержавеющая

Стандартное исполнение

Размер под ключ                             SW32

Длина погружной части оправы, мм

50, 100, 160

Предельное давление, МПа

1,6

Присоединительная резьба

М27х2

ОПЦИИ

• Нестандартная длина погружной части

• Исполнения для повышенных давлений рабочей среды

• Специальный материал корпуса (латунь, медь, сталь нержавеющая и др.)

Пример оформления заказа

оправа защитная для термометра (ОЗТ), длиной погружной части 160 мм (160), присоединительной резьбой М27х2:

Оправа ОЗТ160

Термометры стеклянные

Предназначены для измерения температуры различных веществ на различных типах технологических линий и оборудования

Диаметр верхней части корпуса, мм

Около 20

Диаметр погружной части корпуса, мм

Около 9

Длина шкалы, мм

Около 235

Диапазон длины погружной части, мм

50 - 1200

Исполнения

Прямой термометр (ТЖСТ)

Угловой термометр (ТЖСТУ)

Цена деления шкалы, оС

1-2-5

Пределы измерения, оС

от -50 до 200

Шкальная пластина     Молочное стекло, пластик, уплотнённый спецкортон

Стандартное исполнение

Диаметр верхней части корпуса,  мм                       Около 20

Диаметр погружной части корпуса, мм

Около 9

Диапазон длины погружной части, мм

50, 100, 160

Длина шкалы, мм

Около 235

Диапазон температуры, оС                                                  -50...+50; 0... 100; 0... 150;         0... 200

Наполнитель

Толуол

Корпус

Специальное термометрическое стекло

ОПЦИИ

• Нестандартная длина погружной части

• Нестандартный диапазон температуры

• Исполнения для повышенных давлений рабочей среды

Пример оформления заказа:

термометр жидкостный стеклянный технический (ТЖСТ), длиной погружной части 100 мм (100), диапазоном температуры (0..+150)С  (0..+150)С:

Термометр ТЖСТ100-(0..+150) °С

Бобышки

Предназначены для монтажа термометров биметаллических и жидкостных, манометров и отводов на трубопроводах и технологическом оборудовании

Обозначение

внутренний  диаметр/резьба

Бобышка для отвода сифонного БОС

14,2

Бобышка для термометра биметаллического БТБ

G1/2

Бобышка для термометра жидкостного БТЖ

М27х2

Бобышка для манометра БМП

М20х1,5

Бобышка для манометра БМП-М12х1,5

М12х1,5