# НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА

## Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів

ВИЗНАЧЕННЯ

КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) ТА КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА

прДCTУ-Н Б В.1.2-ХХ:201Х

(остаточна редакція)

Видання офіційне

Київ

Мінрегіон України

201Х

ПЕРЕДМОВА

| 1 РОЗРОБЛЕНО: | Орендне підприємство «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва» (ОП «НДІБВ») Товариство з обмеженою відповідальністю Український інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського (ТОВ Укрінсталькон ім. В.М. Шимановського) Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи» (ДП «Укрдержбудекспертиза») Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (ДП «НДІБК») Національний транспортний університет (НТУ) Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва» (ДП «Укрндіцивільбуд») Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка (ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка) Державне підприємство «Головний територіальний науково-дослідний і проектний інститут «КримНДІпроект» |
| --- | --- |
| РОЗРОБНИКИ: | ОП «НДІБВ» (А.Брусан, О.Галінський, М.Захарчук, А.Перельмутер, д-р.техн.наук (науковий керівник) |
|  | ТОВ Укрінсталькон ім. В.М. Шимановського (В.Гордеєв, д-р.техн.наук, О.Микитаренко, канд.техн.наук) ДП «Укрдержбудекспертиза» (О.Берендєєва) ДП «НДІБК» (Ю.Немчинов, д-р.техн.наук, В.Тарасюк, канд.техн.наук, О.Хавкін, канд.техн.наук, М.Марєнков, канд.техн.наук, Я.Червинський, канд.техн.наук, В.Шумінський, канд.техн.наук) НТУ (А.Лантух-Лященко, д-р.техн.наук) ДП «Укрндіцивільбуд» (С.Буравченко, канд.архітектури) ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка (С.Пічугін, д-р.техн.наук, О.Семко, д-р.техн.наук, А.Махінько, канд.техн.наук, О.Воскобійник, канд.техн.наук) Державне підприємство «КримНДІпроект» (В.Кукунаєв, д-р.техн.наук) |
| 2 Прийнято та надано чинності: | Наказ Мінрегіону України від _____№ ___________ |
| 3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ |  |

______________________________________________________________________________

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

© Мінрегіон України, 201Х

ЗМІСТ

| 1 Сфера застосування | 1 |
| --- | --- |
| 2 Нормативні посилання | 2 |
| 3 Терміни та визначення понять | 3 |
| 4 Загальні положення | 3 |
| 5 Особливості визначення характеристик класу наслідків (відповідальності) та категорії складності щодо об’єктів невиробничого призначення |  |
| 6 Особливості використання класу наслідків (відповідальності) при проектуванні об’єктів, що розташовані у сейсмічних районах |  |
| Додаток А | Визначення категорії складності об’єктів будівництва з урахуванням класу наслідків (відповідальності) |  |
| Додаток Б | Прогнозування можливих аварійних ситуацій та складання сценарію розвитку аварій |  |
| Додаток В | Приклади розрахунків класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва |  |
| Додаток Г | Орієнтовний перелік об’єктів інженерної-транспортної інфраструктури, які можуть бути віднесені до загальнодержавного, регіонального або місцевого рівня (перше наближення) |  |
| Додаток Д | Приклади об’єктів будівництва, які можуть бути віднесені до IV та V категорій складності |  |
| Додаток Е | Бібліографія |  |

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА

## Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів

## ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) ТА КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА

РУКОВОДСТВО

## Система обеспечения надежности и безопасности строительных объектов

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА ПОСЛЕДСТВИЙ (ОТВЕТСТВЕННОСТИ) И  КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

MANUAL GUIDE

## Assurance system of building sites' safety and reliability

DEFINITION OF CONSEQUENCES (RESPONSIBILITY) CLASS AND COMPLICATION CATEGORY OF BUILDING SITES

Чинний від______________

1 Сфера застосування

  - Цей стандарт установлює рекомендації щодо визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва.

1.2 Положення цього стандарту призначені для застосування замовниками будівництва та проектувальниками; розробниками будівельних норм та стандартів; експертами та експертними організаціями; органами державного архітектурно-будівельного контролю.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові та нормативні акти і нормативні документи:

Закон України від 20.05.1999 № 687-XIV «Про архітектурну діяльність»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 557 «Про затвердження Порядку віднесення об'єктів будівництва до IV і V категорій складності»

Наказ Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Мінрегіону України від 23.03.2012 № 122) Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів

ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво об’єктів

ДБН Б.2.2-2-2008 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування

ДБН В.1.1-12-2006 Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.2.2-17 Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення

ДБН В.2.2-24 Проектування висотних житлових і громадських будинків

ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди

ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.3-4:2007 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.3-22:2009  Мости та труби. Основні вимоги проектування

ДБН Д.1.1-1-2000 Правила визначення вартості будівництва

ПУЕ:2006 Правила улаштування електроустановок. Розділ 2. Передавання електроенергії

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, що означають поняття, визначені відповідно до:

3.1 проект, завдання на проектування, замовник – Закону України «Про архітектурну діяльність»;

3.2 проектувальник – Порядку розроблення проектної документації на будівництво  об'єктів,   затвердженого   наказом   Мінрегіону від 16.05.2011 № 45;

3.3 об'єкт будівництва, будівлі, будинок, споруди, об’єкт виробничого призначення, об’єкт невиробничого призначення, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури, комплекс (будова), проектна документація – ДБН А.2.2-3: Склад та зміст проектної документації на будівництво об’єктів;

3.4 розрахункова сейсмічна інтенсивність для майданчика – ДБН В.1.1-12: Будівництво у сейсмічних районах України

3.5 збитки – ДБН В.1.2-14: Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ;

3.6 проект будівництва – Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Категорію складності об'єкта будівництва зазначають у завданні на проектування, використовують для визначення стадійності проектування та розраховують під час розроблення проектної документації. Розрахунок наводиться у пояснювальній записці проектної документації. У разі, якщо розрахована категорія складності не співпадає із зазначеною у завданні на проектування, до завдання вносяться відповідні зміни.

Категорія складності об’єкта будівництва визначається на підставі класу наслідків (відповідальності) відповідно до Додатку А, якщо об’єктом будівництва є окрема будівля, будинок, споруда, лінійний об’єкт інженерно-транспортної інфраструктури.

4.2 Клас наслідків (відповідальності) використовується для забезпечення надійності та конструктивної безпеки будинків, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також будівельних конструкцій та основ.

4.3 При проектуванні об’єкта будівництва (комплексу), до складу якого входить декілька окремих будинків, будівель або споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, на підставі вихідних даних, у тому числі містобудівних умов та обмежень, отриманих на комплекс в цілому [13]:

клас наслідків (відповідальності) визначається для кожного будинку, будівлі або споруди, лінійного об’єкту інженерно-транспортної інфраструктури окремо;

категорія складності об’єкту будівництва (комплексу) визначається з урахуванням загальної кількості постійно або періодично перебуваючих там людей та загального обсягу можливого економічного збитку від відмови всіх складових об’єкту будівництва.

4.4 Клас наслідків (відповідальності) будинків, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури – визначається за шістьма характеристиками відповідно до таблиці 1:

- можлива небезпека для здоров'я і життя людей, які постійно перебувають на об’єкті;

- можлива небезпека для здоров'я і життя людей, які періодично                        перебувають на об’єкті;

- можлива небезпека для життєдіяльності людей, які перебувають зовні об’єкта;

- обсяг можливого економічного збитку;

- можливість втрати об’єктів культурної спадщини;

- можливість припинення функціонування об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

Для забезпечення підвищених вимог безпеки та надійності об’єкта будівництва визначений клас наслідків (відповідальності) може бути уточнений  замовником та проектувальником.

4.5 Характеристики (критерії) можливих наслідків є підставою для класифікації об’єктів будівництва по трьох класах наслідків (відповідальності) – СС1, СС2 та СС3 та п'яти категоріях складності – І, ІІ, ІІІ, ІV та V.

Характеристики є загальними і обов’язковими для об’єктів будівництва і не залежать від їх функціонального призначення. Якщо для будинків, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури певного функціонального призначення визначення наслідків від відмови потребує використання не тільки характеристик, вказаних у таблиці 1, то можуть застосовуватися додаткові характеристики, які регламентуються відповідними будівельними нормами або стандартами у т.ч. галузевими.

Таблиця 1 – Клас наслідків (відповідальності) будинків, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури

| Клас наслідків (відповіда-льності) | Характеристики можливих наслідків від відмови будинків, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури |
| --- | --- |
|  | Можлива небезпека, кількість осіб | Обсяг можливого економічного збитку, м.р.з.п. | Втрата об'єктів культурної спадщини, категорії об'єктів | Припинення функціонування об’єктів інженерно-транспортної інфраструкту-ри, рівень |
|  | Для здоров'я і життя людей, які постійно перебувають на об'єкті | Для здоров'я і життя людей, які періодично перебувають на об'єкті | Для життєдіяль-ності людей, які перебувають зовні об'єкта |  |  |  |
| СС3 значні наслідки | понад 400 | понад 1000 | понад 50000 | понад 150000 | національ-ного значення | загальнодер-жавний |
| СС2 середні наслідки | від 50 до 400 | від 100 до 1000 | від 100 до 50000 | від 2000 до 150000 | місцевого значення | регіональний, місцевий |
| СС1 незначні наслідки | до 50 | до 100 | до 100 | до 2000 | - | - |
| Примітка 1. Мінімальний розмір заробітної плати (м.р.з.п.) щорічно встановлюється Законом України «Про державний бюджет України» на поточний рік станом на 1 січня [1] Примітка 2. Віднесення пам’яток культурної спадщини до національного та місцевого значення встановлюються відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини» [2] Примітка 3. Рівень значення об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури визначається з використанням Додатку Г цього ДСТУ-Н та Додатку А ДБН В.1.2-14. |

4.6 Під відмовою розуміється стан об’єкту, при якому неможливо використовувати об’єкт за функціональним призначенням, внаслідок будь-якої вірогідної причини.

4.7 При визначенні характеристик можливих наслідків від відмови об’єкту будівництва враховуються також можливі наслідки, які можуть бути заподіяні об'єктам, що знаходяться у зоні їх впливу.

4.8 Клас наслідків (відповідальності) об’єкту будівництва визначається на підставі розрахунку, незалежно за кожною з наведених у колонках таблиці 1 характеристикою можливих наслідків від відмови об’єкту.

4.9. Клас наслідків (відповідальності) об’єкту будівництва встановлюється за найвищою характеристикою можливих наслідків, отриманих за результатами розрахунків.

4.10 При підрахунку кількості осіб, яким може загрожувати небезпека для життя чи здоров’я, вважається, що на об’єкті постійно перебувають люди, якщо вони знаходяться там не менше восьми годин на добу та не менше 150 днів на рік (загалом не менше 1200 годин за рік).

Людьми, які періодично відвідують об’єкт, вважаються ті, що перебувають там не більше трьох годин на добу протягом не менше ніж 150 днів на рік (загалом від 450 до 1200 годин за рік).

Небезпекою для життєдіяльності людей, які перебувають зовні об’єкту, є можливе порушення умов життєдіяльності більше ніж на три доби.

4.11 Для підрахунку можливих матеріальних збитків i (або) соціальних втрат від відмови об’єкту, пов'язаних з припиненням експлуатації або із втратою його цілісності, проектувальником визначаються найбільш імовірні прогнози можливої аварії (наприклад, пошкодження, вихід із ладу, руйнування будинку, будівлі, споруди або їх частин), що сталася з техногенних або природних причин. Перелік цих прогнозів наводиться у пояснювальній записці проекту у розділі «Забезпечення надійності та безпеки» або «Розрахунок категорії складності».

Можливі збитки можуть оцінюватися виходячи з прогнозованого сценарію аварії, з урахуванням передбачених проектом заходів щодо локалізації можливої аварії (наприклад, поділенням споруди на окремі частини). Рекомендації щодо побудови сценарію аварії надані у Додатку Б.

4.12 Для визначення обсягу можливих економічних збитків від відмови будинку, будівлі, споруди, лінійного об’єкту інженерно-транспортної інфраструктури рекомендується користуватися «Методикою оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру» [5].

Оцінка можливих економічних збитків повинна враховувати:

- збитки від руйнування чи пошкодження основних фондів;

- збитки від втрат готової продукції;

- збитки від втрат запасів сировини, напівфабрикатів та проміжної продукції;

- збитки від втрат майна;

- збитки від втрат незібраної сільськогосподарської продукції;

- тощо.

4.13 Збитки від руйнування чи пошкодження основних фондів розраховуються виходячи з втрати їх залишкової вартості, тобто балансової вартості з урахуванням амортизації. Припустимо приймати, що відмова трапиться на момент середнього значення встановленого терміну експлуатації Tef і розраховувати залишкову вартість на цей момент часу. Збитки від можливого руйнування основних фондів розраховуються за формулою (4.1):

(4.1)

де      Ф – прогнозовані втрати (тис. грн.);

с — коефіцієнт, що враховує відносну долю основних фондів, що повністю втрачаються під час аварії. Значення с можна оцінювати при аналізі сценарію розвитку аварії відповідно до Додатку Б. Попередньо допускається приймати  с=0,45;

— вартість і-го виду основних фондів, що можуть бути втрачені, під якою слід розуміти загальну вартість, визначену на підставі ДБН Д.1.1-1 (тис. грн.);

Tef — середнє значення встановленого терміну експлуатації основних            фондів (років);

— коефіцієнт амортизаційних відрахувань i-го виду основних            фондів;

n — кількість видів основних фондів.

4.14 Збитки від втрат готової промислової чи сільськогосподарської продукції, запасів сировини, а також матеріалів та напівфабрикатів, необхідних для виробництва продукції, розраховуються виходячи з середніх значень оптових цін на цю продукцію.

4.15 До об’єктів культурної спадщини національного або місцевого значення відносяться об’єкти, які занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України [6] та відповідного Переліку об'єктів культурної спадщини.

Для об’єктів будівництва, які проектуються в охоронній зоні слід враховувати можливість їх впливу на об’єкти культурної спадщини національного або місцевого значення, відповідно до вимог ДБН Б.2.2-2.

Категорія складності таких об’єктів будівництва приймається не нижчою ніж категорія складності об’єктів культурної спадщини, в охоронній зоні яких вони проектуються.

4.17 Для визначення рівня об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури (загальнодержавний, регіональний чи місцевий рівень) рекомендується використовувати  Додаток Г цього стандарту.

Крім того, слід користуватися даними містобудівної документації планування територій відповідно до Закону України  «Про регулювання містобудівної діяльності» [7]:

- до споруд інженерно-транспортної інфраструктури загальнодержавного рівня слід відносити об’єкти, що будуються відповідно до Генеральної схеми планування території України, пересікають територію чи забезпечують потребу у цих об’єктах не менше двох регіонів (областей України, Автономної Республіки Крим);

- до споруд інженерно-транспортної інфраструктури регіонального рівня слід відносити об’єкти, що будуються на території Автономної Республіки Крим та  областей України;

- до споруд інженерно-транспортної інфраструктури місцевого рівня слід відносити об’єкти, що будуються на території населених пунктів.

Для автомобільних доріг загального користування слід також враховувати класифікаційні положення Закону України  «Про автомобільні дороги» [8].

4.17 Особливості визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури уточнюються відповідними галузевими нормами.

4.18 Приклади розрахунку класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва наведені у Додатку В.

Для попереднього визначення класу наслідків (відповідальності) за характеристикою «Припинення функціонування об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури»  доцільно користуватися Додатком Г.

Приклади об’єктів будівництва, які можуть бути віднесені до IV та V категорій складності, наведено у Додатку Д.

Цей перелік використовується виключно при підготовці завдання на проектування.

4.19 Незалежно від класифікації за ознаками таблиці 1 слід встановлювати клас наслідків (відповідальності), не меншим ніж:

- СС2 - для  житлових і громадських будинків висотою від 73,5 м до 100 м;

- СС3 - для житлових і громадських будинків висотою понад 100 м;

- СС3 - для об’єктів підвищеної небезпеки, ідентифікованих згідно з Законом України  «Про об’єкти підвищеної небезпеки» [4];

- ССЗ - для сховищ цивільного захисту (цивільної оборони) незалежно від місця розташування, місткості та класу захисту.

Для вбудованих протирадіаційних укриттів цивільного захисту (цивільної оборони) клас наслідків (відповідальності) приймається таким, як для всієї             будівлі або споруди.

Для окремо розташованих протирадіаційних укриттів цивільного захисту (цивільної оборони) клас наслідків (відповідальності) визначається на загальних умовах.

5. особливості ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК класу наслідКІВ (Відповідальності) та категорії складності ЩОДО об’єктів будівництва невиробничого призначення

5.1 Кількість осіб, для яких враховується можлива небезпека, допускається визначати таким чином:

- у житлових будинках - кількість осіб, які постійно перебувають на об’єкті (N1), визначається за нормою 21 квадратний метр загальної площі на власника (наймача) та кожного члена його сім’ї та додатково 10,5 квадратних метрів на сім’ю (зазначена норма не застосовується при проектуванні гуртожитків та житла соціального призначення);

- у будинках із житлового фонду соціального призначення – кількість осіб, які постійно перебувають на об’єкті (N1), відповідно до  встановлених тимчасових мінімальних норм забезпечення соціальним житлом [9], визначається за нормою 22 квадратних метри загальної площі на сім’ю із двох осіб та додатково 9,3 квадратних метри на кожного наступного члена сім'ї;

- у соціальних гуртожитках – кількість осіб, які постійно перебувають на об’єкті (N1), відповідно до встановлених тимчасових мінімальних норм забезпечення соціальним житлом [9] визначається нормою 6 квадратних метрів житлової площі на кожного мешканця;

- у гуртожитках – кількість осіб, які постійно перебувають на об’єкті (N1), відповідно п. 2.43 ДБН В.2.2-15 визначається нормою 8 квадратних метрів житлової площі на кожного мешканця;

- у гуртожитках для аспірантів – кількість осіб, які постійно перебувають на об’єкті (N1), відповідно п. 2.43 ДБН В.2.2-15 визначається нормою 10 квадратних метрів житлової площі на кожного мешканця;

- у громадських будинках кількість постійно і тимчасово перебуваючих людей визначається згідно положень будівельних норм на відповідні типи будинків;

- кількість осіб, які перебувають зовні об’єкта (N2) (для житлових та офісних будинків)  доцільно визначати за формулою (5.1):

N2 = ( х N1            (5.1)

Коефіцієнт ( визначається за таблицею 2.

###### Таблиця 2 –  Значення коефіцієнту (

| Умовна висота будинку, м | Значення коефіцієнту ( при розміщенні будинку: |
| --- | --- |
|  | у сільській місцевості | у малому місті або у спальному районі великого міста | у центрі великого міста |
| Менше за 10 | 1,0 | 1,0 | 1,3 |
| Від 10 до 30 | 1,0 | 1,3 | 1,5 |
| Більше ніж 30 | 1,3 | 1,5 | 2,0 |

5.2 При підрахунку обсягу можливого економічного збитку від руйнування чи пошкодження основних фондів для житлових будинків приймається, що коефіцієнт амортизаційних відрахувань дорівнює 0,01, а встановлений термін експлуатації дорівнює 100 рокам і с=0,45.

(5.3)

Приклади розрахунку класу наслідків (відповідальності) житлових будинків наведені у Додатку В.

6. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ОБ’ЄКТІВ, ЩО РОЗТАШОВАНІ У СЕЙСМІЧНИХ РАЙОНАХ

6.1 При проектуванні об’єктів класу наслідків відповідальності СС1 для визначення розрахункової сейсмічної інтенсивності потрібно використовувати карту 3 СР-2004-А або В, для об’єктів класу відповідальності СС2 — карту 3СР-2004-В або С і для об’єктів класу відповідальності СС3 — карту 3СР-2004-С. Вибір відповідної карти здійснюється відповідно до вимог п. 1.1.1 ДБН В.1.1-12.

6.2 Розрахункове значення зусилля, напруження або іншого силового фактору, що відповідає розрахунковій комбінації сейсмічного та інших навантажень, і за яким реалізується перевірка несучої здатності конструктивного елементу споруди, розраховується за формулою (6.1)

,          (6.1)

де      - коефіцієнт відповідальності;

- доля розрахункового значення силового фактору, яка обумовлена всіма врахованими навантаженнями, що увійшли у особливе сполучення відповідно до п. 2.1.1 ДБН В.1.1-12, окрім сейсмічного навантаження;

- доля розрахункового значення силового фактору, яка пов’язана з сейсмічним навантаженням і визначається відповідно до пп. 2.3.8, 2.3.9              ДБН В.1.1-12;

m - коефіцієнт, що враховує підвищення механічних властивостей матеріалів при високих швидкостях навантаження і визначається відповідно до п. 2.5.3 ДБН В.1.1-12.

Примітка. Коефіцієнт відповідальності визначається таблицею 5 ДБН В.1.2-14 відповідно класу наслідків (відповідальності) об’єкту будівництва та категорії відповідальності їх конструктивного елементу. При цьому для розрахунків на максимальні розрахункові землетруси (МРЗ) цей коефіцієнт приймається як для аварійної розрахункової ситуації, а при розрахунках на проектні землетруси (ПЗ) — як для перехідної розрахункової ситуації.

6.3 Коефіцієнт відповідальності k2, що визначається відповідно до таблиці 2.4 ДБН В.1.1-12, виконує роль коефіцієнта надійності за відповідальністю (n, і не може прийматися меншим, ніж це визначається у              ДБН В.1.1-14.

Додаток А

(обов’язковий)

ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА З УРАХУВАННЯМ КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ)

А.1 Категорія складності об’єкту будівництва приймається на підставі визначеного класу наслідків (відповідальності) за характеристиками таблиці А.1.

Таблиця А.1

| Характеристика можливих наслідків від відмови будинків, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури | Клас наслідків (відповідальності) об’єктів будівництва | Категорія складності |
| --- | --- | --- |
| Можлива небезпека | Обсяг можливого економічного збитку | Втрата об’єктів культурної спадщини | Припинення функціонування об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури |  |  |
| Для здоров’я і життя людей, які постійно перебувають на об’єкті | Для здоров’я і життя людей, які періодично перебувають на об’єкті | Для життєдіяльності людей, які перебувають зовні об’єкта |  |  |  |  |  |
| кількість осіб | кількість осіб | кількість осіб | м.р.з.п | категорії об’єктів | рівень |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СС3 значні наслідки | V |
| понад 400 | понад 1000 | понад 50000 | понад 150000 | національного значення | загально-державний |  |  |
| 300-400 | 500-1000 | 10000-50000 | 15000-150000 | місцевого значення | регіональний | СС2 середні наслідки | IV |
| 50-300 | 100-500 | 100-10000 | 2000-15000 | — | місцевий |  | III |
| 0-50 | 50-100 | до 100 | до 2000 | — | — | СС1 незначні наслідки | II |
| 0 | до 50 | до 100 | до 2000 | — | — |  | I |

Примітка: У разі наявності сумнівів щодо віднесення об'єктів будівництва до тієї чи іншої категорії складності проектувальник може звернутися до експертної організації з метою отримання підтвердження правильності вибраної категорії.

Додаток Б

(довідковий)

прогнозування можливих аварійних ситуаціЙ та складання сценарію розвитку аварій

Б.1 Сценарій аварії – це модель послідовності подій, що можуть статися внаслідок виникнення ініціюючого впливу (перевантаження, помилки персоналу, аварійної відмови захисних пристроїв тощо) на конструкції будівлі чи споруди.

При цьому слід використовувати так званий принцип одиничної відмови, коли вважається що аварійна ситуація ініціюється лише одним чинником (відмовою одного елементу конструкції, однією помилкою персоналу, одним порушенням технологічного процесу).

Б.2 Крім звичайних розрахункових ситуацій, що повинні передбачатися під час проектування, слід  аналізувати можливість виникнення і наслідки аварійних ситуацій, що можуть виникнути за рахунок  позапроектних впливів чи помилок персоналу (проектувальників, будівельників, експлуатаційного персоналу тощо).

Рекомендується розглянути можливість, наприклад,  таких подій:

- вихід із ладу і руйнування окремої несучої конструкції за рахунок її перевантаження понадпроектними сполученнями навантажень і впливів;

- виникнення великих просадок ґрунтових основ при їх аварійному замочуванні;

- вплив можливого карстового провалу, зсувів ґрунту тощо;

- вплив ударів від наїзду транспортних засобів;

- можливість відмови конструкцій при виникнення пожежі;

- пошкодження будівельних конструкцій аварійними вибухами (наприклад, побутового газу);

- можливість порушення технологічного регламенту чи пошкодження устаткування (розриви трубопроводів, падіння вантажів, інші непроектні впливи).

Для багатоповерхових будинків і будівель у якості ініціюючих подій слід враховувати гіпотетичні обвалення, що перераховані у пункті Е.1.2                           ДБН В.2.2-24.

Визначення переліку можливих подій, які можуть ініціювати аварійний стан, дає можливість знати причини та місця виникнення небезпечних явищ, а також розробити заходи щодо локалізації можливої аварії (поділення споруди на окремі частини, встановлення дублюючих конструкцій чи додаткових в’язів тощо).

Б.3 Аналіз розвитку аварійної ситуації можливо виконувати на  рівні експертних оцінок, щоб визначати тільки можливість подальшого руйнування.

Розвиток аварійної ситуації слід розглядати крок за кроком з урахуванням місця її виникнення та можливості її локалізації. Кінцевою метою такого аналізу є оцінка зони руйнування, розміру збитків, оцінка кількості осіб, які при цьому потрапляють у зону ризику.

Б.4 Якщо розглядається комплекс об’єктів, кожний з котрих оцінюється окремо, то сценарії розвитку аварії повинні розглядати також аварійну поведінку мереж водопостачання, електропостачання, газових та інших мереж, які забезпечують сумісну роботу комплексу.

Б.5 Приклад сценарію виникнення і розвитку аварії резервуару для нафтопродуктів.

Резервуар розташований окремо  і не є частиною резервуарного парку. Він належить до потенційно небезпечних об’єктів, що становлять екологічну  небезпеку.

Розглядаються сценарії виникнення і розвитку аварії резервуару для трьох варіантів проектного рішення:

а) розташований резервуар не має ніяких захисних пристроїв;

б) майданчик розташування резервуару оточений захисним обвалуванням, що у випадку аварії запобігає розливу нафтопродукту;

в) приймається конструкція резервуару з двох стінок, яка унеможливлює розлив нафтопродукту по майданчику.

Ініціюючою подією у всіх випадках будемо вважати руйнування зварного шву, який об’єдную стінку і дно резервуару.

Наступним кроком є вилив нафтопродукту з резервуару, що втратив цільність.

Подальший розвиток аварії залежить від варіанту проектного рушення:

а) Якщо приймається варіант проектного рішення з відсутніми захисними пристроями, то нафтопродукт розливається по майданчику і може попасти за його межі, що призведе до забруднення навколишнього середовища. Збитки у цьому випадку складаються з:

- збитків від  руйнування самого резервуару (втрата основних фондів);

- збитків від втрати запасів нафтопродукту, що знаходиться у резервуарі;

- збитків від екологічних наслідків розливу нафтопродуктів.

б) Якщо приймається варіант проектного рішення з обвалуванням, то розливу за межі майданчика не буде і тому відпадають збитки від екологічних наслідків розливу.

в) Якщо приймається варіант проектного рішення резервуару з двох стінок, то нафтопродукт попадає у простір між стінками і втрати його не буде. Разом з тим, за рахунок випарювання легких фракцій нафтопродукт втрачає деяку частку якісних властивостей, в зв’язку з чим знижується ціна на нього. При цьому, враховуються витрати на відновлення пошкодженого резервуару.

Додаток В

(довідковий)

Приклади визначення КЛАСУ НАСЛІДКІВ (Відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва

У додатку приведені приклади визначення класу наслідків (відповідальності) і категорій складності різних по функціональному призначенню споруд.

Приклади не є еталонними розрахунками для того або іншого функціонального виду споруди, а розкривають можливий алгоритм визначення класів наслідків (відповідальності) і категорій складності.

Приклад В.1

Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності односекційного 16-ти  поверхового 96 квартирного будинку.

Приймаємо 6-квартирну секцію за кількістю кімнат у квартирах поверху  1-1-2-2-3-3.

Визначаємо розрахункову кількість людей у залежності від площі квартири (за нормою 21 м2 на людину плюс 10,5 м2 на сім’ю):

Таблиця В.1

| Кількість кімнат у квартирі | Площа квартири, м2 | Кількість квартир на будинок | Загальна площа квартир на будинок, м2 | Розселення на квартиру (розрахунковий коефіцієнт на заселення) | Розселення на будинок (осіб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40,5 (30+10,5) | 32 | 1296 | 1,43 | 46 |
| 2 | 52,5 (42+10,5) | 32 | 1680 | 2 | 64 |
| 3 | 65,5 (55+10,5) | 32 | 2096 | 2,62 | 84 |
| Всього |  | 96 | 5072 |  | 194 |

Кількість людей, які постійно перебувають у будинку становить 194 осіб. Відповідно до таблиці 1 об’єкт будівництва відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2.

Кількість людей, які перебувають поза об’єктом (для спального району), визначаємо за формулою:

N3 = α х N1 = 1,5 х 194 = 291 особа,

α приймається за табл. 2

Відповідно до таблиці 1 будинок відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2.

Тимчасове перебування людей у житлових будинках не нормоване і у будь-якому випадку не перевищує 50% від людей, що постійно перебувають у будинках, тобто становитиме 97 осіб.

Згідно з розрахунком кількість квадратних метрів у будинку дорівнює – 5072.

Розрахункова вартість 1 м2 приймається – 5986 грн. за 1 м2 площі квартири.

Примітка. За основу береться опосередкований показник вартості житла у м. Києві відповідно до наказу Мінрегіону № 387 від 27.07.2012. Зазначений показник вартості 1 м2 загальної площі враховує позаквартирні площі будинку, тому для розрахунку вартості будинку як місткість взята виключно загальна площа його квартир.

Зазначений показник слід уточнювати на дату складання розрахунку.

Розрахункова вартість будинку складає:

5072 х 5986 = 30360 тис. грн.

Прогнозовані збитки визначаються за формулою:

Ф = 0,225 х 30360 = 6831 тис. грн.

В м.р.з.п. цей показник становитиме: 6831/1,102 = 6198 м.р.з.п.

Мінімальний розмір заробітної плати (м.р.з.п.) на час виконання розрахунку становить 1102 грн.

Відповідно до таблиці 1 ДБН В.1.2-14 об’єкт будівництва відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.

Будинок не розташований в охоронній зоні об’єктів культурної спадщини і не є об’єктом культурної спадщини.

Приймаємо, що відмова будинку не впливає на припинення роботи об’єктів транспорту, зв’язку, енергетики.

Висновок. За критеріями таблиці 1, а також наведених розрахунків 16 поверховий 96 квартирний будинок відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2.

За критеріями таблиці А.1, а також наведених розрахунків 16-та поверховий 96 квартирний будинок відноситься до ІІІ категорії складності.

Приклад В.2

Визначення категорії складності  комплексу 9-ти поверхових житлових будинків з інженерною інфраструктурою.

Житловий комплекс з складається з таких об’єктів (підсистем):

- 9-ти поверхові житлові будинки – 5 будинків.

- Паркінг.

- Водозабірні свердловини з системами очищення води.

- Системи очищення господарчо-побутових каналізаційних стоків.

- Система газопостачання.

Приймаємо для кожного будинку 5-квартирну секцію за кількістю кімнат у квартирах поверху 1-1-2-2-3.

Визначаємо розрахункову кількість людей у залежності від площі квартири (за нормою 21 м2 на людину плюс 10,5 м2 на сім’ю):

Таблиця В.2.1 (для одного будинку)

| Кількість кімнат у квартирі | Площа квартири | Кількість квартир на будинок | Загальна площа квартир на будинок | Розселення на квартиру (розрахунковий коефіцієнт на заселення) | Розселення на будинок (осіб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40,5 (30+10,5) | 18 | 729 | 1,43 | 26 |
| 2 | 52,5 (42+10,5) | 18 | 945 | 2 | 36 |
| 3 | 65,5 (55+10,5) | 9 | 589,5 | 2,62 | 24 |
| Всього |  | 40 | 2263,5 |  | 86 |

Кількість людей, які постійно перебувають в одному будинку комплексу становить 86. Відповідно до таблиці 1 об’єкт будівництва відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2.

Загальна кількість людей, які постійно перебувають у всіх будинках комплексу становить 430 осіб.

Кількість людей, які перебувають поза об’єктом (для спального району), визначаємо за формулою:

N3 = α х N1 = 1,5∙86 = 1129 осіб,

α приймається за табл. 2

Відповідно до таблиці 1 об’єкт будівництва відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2. Загальна кількість людей, які перебувають поза об’єктом  у всього комплексу становить 5645 осіб.

Тимчасове перебування людей у житлових будинках не нормоване і для комплексу будівель може перевищувати обмеження у 500 осіб.

Згідно з розрахунком кількість квадратних метрів в одному будинку дорівнює – 2263,5. Загальна площа всього комплексу становить 11317,5 м2.

Площа паркінгу – 1850 м2.

Розрахункова вартість 1 м2 приймається – 5986 грн. за м2 площі квартири.

Розрахункова вартість 1м2 підземного паркінгу – 8100 грн. за м2 площі.

Примітка. За основу взято опосередкований показник вартості житла у м. Києві відповідно до наказу Мінрегіону № 387 від 27.07.2012. Зазначений показник вартості 1 м2 загальної площі враховує позаквартирні площі будинку, тому для розрахунку вартості будинку як місткість взята виключно загальна площа його квартир.

Розрахункова вартість складає:

11317,5 х 5986 = 67 746 тис. грн.

1850 х 8100 = 14 985 тис. грн.

Розрахункова вартість всього комплексу складає 82 731 тис. грн.

Прогнозовані збитки визначаються за формулою:

0,225 х 82 731  = 18  614 тис. грн.

Визначена сума перевищує обсяг припустимого економічного збитку для класу наслідків (відповідальності) СС2 і дорівнює:

18 614/1,102 = 16 891 м.р.з.п.

Будівлі комплексу не розташовані в охоронній зоні об’єктів культурної спадщини і не є об’єктом культурної спадщини.

Приймаємо, що відмова будинків комплексу не впливає на припинення роботи об’єктів транспорту, зв’язку, енергетики.

8. Інженерні мережі забезпечують функціонування всього комплексу. Відмова (руйнування) будь-якого будинку комплексу призведе до припинення функціонування засобів інженерного забезпечення (тепло-, газо-, електро-, водопостачання, зв’язку) всього комплексу на термін більше 3 діб.

Висновок. За критеріями таблиці 1, а також наведених розрахунків, комплекс п’яти 9-ти поверхових житлових будинків відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2 і належить до ІV категорії складності виходячи з можливої небезпеки для здоров’я і життя людей, які постійно перебувають на об’єкті – 430 осіб, та загального обсягу можливого економічного збитку який складає – 16 891 м.р.з.п.

Приклад В.3.

Розрахунок класу наслідків (відповідальності) та категорії складності 16-ти поверхового 192 квартирного двосекційного житлового будинку.

Житловий будинок складається з двох секцій, відокремлених одна від одної деформаційним швом, що мають спільний підземний паркінг, який проходить під всією площею забудови.

Планувальна схема квартир поверху  1-1-2-2-3-3.

Передбачено один ввід інженерних мереж до двох секцій через підвальне приміщення. Електричне живлення усіх секцій здійснюється від однієї електрощитової, розташованої у підвальному поверсі одної з секцій, індивідуальний тепловий пункт розміщений у підвальному поверсі іншої секції.

Визначаємо розрахункову кількість мешканців у залежності від площі квартири (за нормою 21 м2 на людину плюс 10,5 м2 на сім’ю) у табличному вигляді:

Таблиця В.3

| Тип квартир | Площа квартир, м2 | Кількість квартир на будинок | Загальна площа квартир на будинок, м2 | Розселення на квартиру (розрахунковий коефіцієнт на заселення) | Розселення на будинок (осіб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40,5 (30+10,5) | 64 | 2592 | 1,43 | 92 |
| 2 | 52,5 (42+10,5) | 64 | 3360 | 2 | 128 |
| 3 | 65,5 (55+10,5) | 64 | 4192 | 2,62 | 168 |
| Всього |  | 192 | 10144 |  | 388 |

Кількість людей, які постійно перебувають у будинку дорівнює 388. Кількість осіб, які перебувають поза об’єктом (для спального району), визначаємо за формулою:

N3 = α х N1 = 2,0 х 388 = 776 осіб,

α приймається за табл. 2

За показниками  «Можлива небезпека для здоров'я і життя людей, які постійно перебувають на об'єкті» та «Можлива небезпека для життєдіяльності людей, які знаходяться зовні об'єкта» об’єкт будівництва відносить до категорії наслідків (відповідальності) СС2.

Тимчасове перебування людей у житлових будинках не нормоване і випадку не перевищує 50% від людей, що постійно перебувають у будинках, тобто становитиме 199 осіб.

Згідно з розрахунком кількість квадратних метрів у двох секціях дорівнює 10144 м2. Площа торгово-офісних приміщень 1 поверху складає  840 м2. Площа паркінгу – 670 м2.

Розрахункова вартість 1 м2 приймається 5986 грн. за м2 площі квартири. Розрахункова вартість 1м2 торгово-офісних приміщень  9041 грн. за м2 площі. Розрахункова вартість 1м2 підземного паркінгу – 8100 грн. за м2 площі.

Примітка. За основу взято опосередкований показник вартості житла у м. Києві відповідно до наказу Мінрегіону № 387 від 27.07.2012. Зазначений показник вартості 1 м2 загальної площі враховує позаквартирні площі будинку, тому для розрахунку вартості будинку як місткість взята виключно загальна площа його квартир.

Розрахункова вартість складає:

10144 х 5986 = 60722 (тис. грн.)

840 х 8100 = 6804 (тис. грн.)

670 х 9041 = 6057 (тис. грн.).

Розрахункова вартість всього будинку складає 73 583 тис. грн.

Прогнозовані збитки визначаються за формулою:

Ф = 0,225 х 73 583  = 16 556 (тис. грн.)

Визначена сума не перевищує обсяг припустимого економічного збитку для класу наслідків (відповідальності) СС2, яка дорівнює:

16 556/1,102 = 15 024 (м.р.з.п.)

Будинок не розташований в охоронній зоні об’єктів культурної спадщини і не є об’єктом культурної спадщини.

Приймаємо, що відмова будинку не впливає на припинення роботи об’єктів транспорту, зв’язку, енергетики.

Відмова (руйнування) однієї із секцій будинку призведе до припинення функціонування засобів інженерного забезпечення (тепло-, газо-, електро-, водопостачання, зв’язку) всього об’єкту на термін більше 3-х діб.

Руйнування однієї із секцій може спричинити часткове руйнування конструкцій сусідньої секції.

Висновок. За критеріями таблиці 1, а також наведених розрахунків 16-ти поверховий 192 квартирний двосекційний житловий будинок відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2 і належить до ІV категорії складності.

Приклад В.4.

Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності окремо розташованого резервуару.

Циліндричний резервуар для дизельного пального має ємність 5000 м3 і не є частиною резервуарного парку. Він належить до потенційно небезпечних об’єктів, що становлять екологічну небезпеку. Резервуар розташований у Вінницькій області поблизу сільськогосподарських угідь (пасовище).

2. Постійний обслуговуючий персонал складають три особи, крім того на майданчику періодично можуть перебувати до 10 осіб. Поблизу об’єкта не передбачається перебування сторонніх осіб та відсутні будь які чинники, що можуть привести до появи людей поблизу майданчика.

3. Відмова резервуара може привести до таких негативних наслідків:

 збитки від руйнування самого резервуару (втрата основних фондів);

 збитки від втрати запасів нафтопродукту, що знаходиться у резервуарі;

 збитки від екологічних наслідків розливу нафтопродуктів.

Збитки оцінюються за Методикою оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру [5].

Збитки від руйнування та пошкодження основних фондів невиробничого призначення розраховуються згідно п. 4.6 за формулою:

є

У випадку, що розглядається:

 кількість видів основних фондів n = 1;

 коефіцієнт, що враховує відносну долю основних фондів, що повністю втрачаються с=0,45;

 встановлений термін експлуатації для даного типу об’єкту Tef = 40 років;

 коефіцієнт амортизаційних відрахувань Ка = 0,02;

 кошторисна вартість резервуара за даними проекту-аналога ставить 7,5 млн. гр.;

Ф = 0,45 х 7500∙(1-20 х 0,02)=2025 (тис.грн.),

або 2025/1,102=1837 (м.р.з.п.)

Збитки від запасів нафтопродукту, що знаходиться у резервуарі при ціні дизельного пального 6,2 грн/л = 6,200 тис. грн./м3 дорівнюють 6,2 х 5000 = 31000 тис. грн. Це становить

31 000/1,102 = 29038 (м.р.з.п.)

Збитки від порушення сільськогосподарських угідь згідно з методикою розраховуються на базі нормативних показників збитків для різних видів сільськогосподарських угідь по областях і Автономній Республіці Крим за формулою:

Рс/г = Н∙П,

де   Н - норматив збитків для різних видів сільськогосподарських угідь по областях і Автономній Республіці Крим (таблиця 3 [5];

П - площа у гектарах сільськогосподарських угідь відповідного виду, які вилучаються з користування;

За таблицею 3 [5] для пасовищ розташованих у Вінницькій області Р= 228,3 тис. грн./гектар.

Розлив дизельного палива підрахуємо виходячи з товщини рідини у зоні розливу, яку можна умовно прийняти такою, що дорівнює 1 см. Тоді

П = 5000/0,01 = 500000 м2 = 50 (га)

Збитки дорівнюють

Рс/г = 228,3 х 50 = 11415 (тис. грн) = 11415/1,102 = 10358 (м.р.з.п.)

8. Загальні збитки ставлять

З = 2132+33664+10358 = 46154 (м.р.з.п.)

Висновок. За критерієм «Обсяг можливого економічного збитку» резервуар необхідно віднести до класу наслідків (відповідальності) СС2 та ІV категорії складності.

Примітка. У випадку ідентифікації резервуару як об'єкту підвищеної небезпеки згідно з Законом України  «Про об’єкти підвищеної небезпеки»  [4], його необхідно віднести до класу наслідків (відповідальності) СС3 та V категорії складності.

Приклад В.5.

Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності критого спортивного залу з місцями для глядачів на 100 місць.

Загальна характеристика споруди, що проектується: споруда критого універсального спортивного залу прямокутна у плані розмірами 30×48 м2, висота до верху відмітки несучих конструкцій покриття 10 м, площа забудови 1440 м2. Конструктивна схема: одноповерхова, однопролітна каркасна споруда з рамним сталевим каркасом та легкими огороджувальними стіновими конструкціями.

Відповідно до класифікації ДБН В.2.2-13 за функціональним призначенням та характером використання споруда відноситься до учбово-тренувальних.

Постійний обслуговуючий персонал становить 6 осіб. Кількість змін на добу – 3.

Розрахункова кількість людей, що постійно перебувають на об’єкті, визначається використовуючи нормативні значення пропускної здатності відповідно до таблиці 2, 9 ДБН В.2.2-13. Відповідні дані наведені нижче у таблиці В.5.

Таблиця В.5

| Вид спорту, розрахункова одиниця | Пропускна здатність, осіб / зміну |
| --- | --- |
|  | при учбово-тренувальних зайняттях у залі, осіб | при проведенні змагань, осіб |
| баскетбол | 24 | 48 |
| волейбол | 24 | 48 |
| настільний теніс, на три столи | 4 (на кожен стіл) | 8 (4 на кожен стіл) |
| групові зайняття з загальної фізичної підготовки | 35 | – |

Таким чином, враховуючи обслуговуючий персонал кількість людей, що постійно перебувають на об’єкті становить:

Кількість осіб, що перебувають поза об’єктом при висоті  будівлі  15 м:

,

де  – при розміщенні споруди у спальному районі великого міста.

Таким чином, відповідно до таблиці 1 за критеріями можливої небезпеки для людей об’єкт будівництва відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2.

Збитки від руйнування та пошкодження основних фондів невиробничого призначення розраховуємо згідно п. 4.12 за формулою:

,

де        – кількість основних фондів;

– коефіцієнт, що враховує відносну долю основних фондів, що повністю втрачається при відмові, прийняти відповідно до рекомендацій п. 4.12;

– встановлений термін експлуатації, прийнятий за табл. 2  ДБН В.1.2-14;

– коефіцієнт амортизаційних відрахувань;

– кошторисна вартість проекту-аналога.

Будівля не розташована в охоронній зоні об’єктів культурної спадщини і не є об’єктом культурної спадщини.

Висновок. За критеріями загальних вимог ДБН В.1.2-14, а також наведених розрахунків будівля критого спортивного залу з місцями для глядачів для навчального закладу відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2.

За критеріями таблиці А.1, враховуючи, що об’єкту будівництва присвоюється найвища категорія складності з визначених критеріїв, будівля критого спортивного залу з місцями для глядачів для навчального закладу відноситься до IІІ категорії складності.

Приклад В.6.

Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності виробничої будівлі – сигаретного цеху тютюнової фабрики

Загальна характеристика будівлі: сигаретний цех прямокутний у плані розмірами 24×144 м, поділений поперечним температурним швом на два температурних блоки довжиною 72 м. Висота до верху несучих конструкцій покриття 10,5 м, площа забудови 3456 м2. Конструктивна схема будівлі: одноповерхова, однопролітна каркасна споруда зі змішаним каркасом (колони залізобетонні, покриття – сталеві ферми з легкими огороджувальними конструкціями покрівлі та стін.

Кількість робітників, що постійно працюють у цеху – N1 = 25 осіб.

Кількість робітників, що періодично перебувають на об’єкті – N2 = 10 осіб.

Кількість осіб, що знаходяться зовні об’єкта

(зважаючи на підвищену кількість працюючих на обмеженій території, враховується максимальний коефіцієнт із табл. 2 для будівель вище 10 м).

Враховуючи ці показники, згідно табл. 1 об’єкт відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.

Можливі економічні збитки підраховуються виходячи із найбільш імовірного прогнозу аварії будівлі, наведеного у пояснювальній записці до проекту. Цей прогноз передбачає руйнування покриття одного із температурних блоків під впливом надмірного постійного і снігового навантажень. Внаслідок аварії може відбутися пошкодження технологічного обладнання і зупинка роботи цеху на термін Тзуп = 20 діб. Після виконання необхідних ремонтних робіт функціонування сигаретного цеху відновляється у повному обсязі.

Збитки від руйнування та пошкодження основних фондів виробничого призначення розраховуються згідно п. 4.12 за формулою:

,

де       – кількість основних фондів;

а= 0,5 – коефіцієнт, що враховує прогноз відмови, згідно з яким може зруйнуватися один температурний блок - половина будівлі;

–  коефіцієнт, що враховує відносну долю основних фондів, що повністю втрачається при відмові, приймається відповідно до п. 4.12;

років – встановлений термін експлуатації для виробничих будівель;

– коефіцієнт амортизаційних відрахувань;

100 млн. грн. – кошторисна вартість проекту-аналога.

Сигаретний цех випускає щодоби продукцію, що оцінюється за середньооптовими цінами у сумі С = 3,0 млн. грн. Отже, збитки від втрат готової продукції у результаті зупинки цеху визначаються як:

= 3,0 х 20 = 60000 тис.грн. = 60000/1,102 = 54446 м.р.з.п.

Загальні збитки від відмови споруди визначаються згідно із п. 4.5:

10617+54446 = 65063 м.р.з.п.

Враховуючи розміри економічних збитків, згідно із табл. 1, будівля сигаретного цеху відноситься до класу наслідків відмови (відповідальності) СС2.

Висновок. За критеріями таблиці 1 будівля сигаретного цеху тютюнової фабрики відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2.

За критеріями таблиці А.1 будівля сигаретного цеху тютюнової фабрики відноситься до IV категорії складності.

Приклад B.7.

Розрахунок класу наслідків (відповідальності) та категорії складності складу логістичного центру.

Загальна характеристика будівлі: загально-товарний склад високостелажного зберігання прямокутний у плані розмірами 151×364 м, площа забудови 55285,5 м2, поділений поперечним температурним швом на шість температурних блоків довжиною найбільшого 133 м. Висота до верху несучих конструкцій покриття складає 11,5 м, площа більшого з блоків складає 20089 м2. Конструктивна схема будівлі одноповерхова, одно пролітна каркасна споруда зі змішаним каркасом (колони залізобетонні, покриття – залізобетонні балки з влаштованим по них профільованим настилом утепленим мінеральною ватою, огороджуючі конструкції стін – сендвічпанелі.

Кількість робітників, постійно працюючих на складі – N1=180 осіб, кількість осіб постійно працюючих в офісі – 60 осіб, Загальна кількість складає 240 осіб.

Кількість осіб, що періодично перебувають на об’єктів – N2=60 осіб.

Кількість осіб, які перебувають поза об’єктом , визначаємо за формулою:

N3 = α∙N2 = 1,5∙240 = 360 осіб.

Враховуючи ці показники, згідно табл. 1 об’єкт відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2.

Можливі економічні збитки підраховуються, виходячи із найбільш імовірного прогнозу аварії будівлі, наведеного у пояснювальній записці до проекту. Цей прогноз передбачає руйнування покриття одного із температурних блоків під впливом надмірного постійного і снігового навантажень Внаслідок аварії може відбутися пошкодження технологічного обладнання і зупинка роботи складу на термін Тзуп = 20 діб. Після виконання необхідних ремонтних робіт функціонування логістичного центру відновляється у повному обсязі.

Збитки від руйнування та пошкодження основних фондів складського призначення розраховуються згідно п. 4.13 за формулою:

,

де      – кількість основних фондів;

а= 0,5 – коефіцієнт, що враховує прогноз відмови, згідно з яким може зруйнуватися один температурний блок - половина будівлі;

–  коефіцієнт, що враховує відносну долю основних фондів, що повністю втрачається при відмові, прийняти відповідно до рекомендацій п. 4.12;

років – встановлений термін експлуатації для складських будівель;

– коефіцієнт амортизаційних відрахувань;

100 млн. грн. – кошторисна вартість проекту-аналога.

Таким чином,

Загально товарний склад високостелажного зберігання щодоби зберігає товари, що оцінюються за середньооптовими цінами у розмірі С=18 млн. грн. Отже, збитки від втрати товару, що зберігається складатимуть

Пр = 18000/1,102=16333 м.р.з.п.

Загальні збитки від відмови споруди складають:

Мр=Ф+Пр=10617+16333=26950 м.р.з.п.

Висновок. Враховуючи розміри економічних збитків, згідно із табл. 1, будівля логістичного центру відноситься до класу наслідків відмови (відповідальності) СС2 і належить до ІV категорії складності.

Приклад В.8.

Визначення класу наслідків (відповідальності) опор зв’язку (перше наближення).

Клас наслідків (відповідальності) опор зв’язку залежить від категорії місцевості (таблиця В.8.1), де опора розташована, та категорії опори (таблиця В.8.2).

При цьому для визначення класу наслідків (відповідальності) у першому наближенні може бути використана таблиця В.8.3.

Таблиця В.8.1

| Категорія місцевості | Місце розташування опори |
| --- | --- |
| А1 | Сільська місцевість без забудов |
| А2 | Територія промислових підприємств із кількістю працюючих менше ніж 200 осіб. |
| А3 | Територія промислових підприємств із кількістю працюючих більше ніж 200 осіб. |
| А4 | Територія крупних населених пунктів (крупні села тощо) |
| А5 | Житлові райони, менше ніж 50% території яких зайнято будинками із кількістю поверхів більше п’яти |
| А6 | Житлові райони, більше ніж 50% території яких зайнято будинками із кількістю поверхів менше п’яти |
| А7 | Міські території |
| А8 | Міська забудова ущільнена |

Таблиця В.8.2

| Категорія опори | Опис опори |
| --- | --- |
| В1 | Окремо розташована опора, радіус огородження якої дорівнює або більше висоти опори (висота опори до 200 м) |
| В2 | Окремо розташована опора, радіус огородження якої більше ніж половина її висоти, але менше ніж її висота (висота опори до 200 м) |
| В3 | Окремо розташована опора, радіус огородження якої менше ніж 10 м (висота опори до 200 м) |
| В4 | Окремо розташована опора висотою більше ніж 200 м |
| В5 | Опори будь-якої висоти та конструктивного вирішення, зведення яких передбачається у безпосередній близькості із об’єктами класу відповідальності СС3 |

Таблиця В.8.3

| Категорія опори | Категорія місцевості |
| --- | --- |
|  | А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | А6 | А7 | А8 |
| В1 | СС1 | СС1 | СС1 | СС1 | СС1 | СС1 | СС1 | СС1 |
| В2 | СС1 | СС1 | СС1 | СС1 | СС1 | СС2 | СС2 | СС2 |
| В3 | СС1 | СС1 | СС2 | СС2 | СС2 | СС2 | СС2 | СС2 |
| В4 | СС1 | СС1 | СС2 | СС2 | СС2 | СС2 | СС2 | СС3 |
| В5 | х | СС3 | СС3 | СС3 | СС3 | СС3 | СС3 | СС3 |

Приклад В.8.1.

Визначення класу відповідальності щоглової опори.

Щоглова опора висотою 40 м розташована у с. Соколова балка Полтавської області на території підприємства «Полтавська нафтогазова компанія».

На підприємстві працює менше ніж 200 чоловік, тому категорія місцевості А2 (за табл. В.10.1).

3. Опора має радіус огородження рівний ¾ її висоти. Це дозволяє за табл. В.8.2 призначити їй категорію В2.

Висновок (першого наближення). Відповідно до таблиці В.8.3 призначаємо клас відповідальності опори – СС1.

Примітка. Остаточно, при наявності повних даних, клас наслідків (відповідальності) щоглової опори слід уточнювати відповідно до характеристик Таблиці 1.

Категорія складності щоглової опори визначається відповідно до характеристик Таблиці А.1.

Приклад В.8.2

Визначення класу відповідальності баштової опори.

Опора висотою 100 м розташована у безпосередній близькості до  навчального корпусу інституту.

Радіус огородження опори менше ніж 10 м. Відповідно до табл. В.8.1 місце розташування опори можна віднести до категорії А7.

За табл. В.8.2 опорі можна присвоїти категорію В3 або В7. Враховуючи, що у навчальному корпусі постійно перебуває менше ніж 300 осіб, він не відноситься до категорії відповідальності СС3. Таким чином, для опори приймається категорія В3.

Висновок. Відповідно до В.8.3 встановлюємо клас відповідальності баштової опори – СС2.

Примітка. Остаточно, при наявності повних даних, клас наслідків (відповідальності) баштової опори слід уточнювати відповідно до характеристик Таблиці 1.

Категорія складності баштової опори визначається відповідно до характеристик Таблиці А.1.

Приклад B.9.

Розрахунок класу наслідків (відповідальності) та категорії складності будівництва 8-поверхового односекційного будинку в історичній частині міста Києва.

Приймаємо 5-квартирну секцію за кількістю кімнат у квартирах поверху 1-1-2-2-3.

Визначаємо розрахункову кількість людей у залежності від площі квартири (за нормою 21 м2 на людину плюс 10,5 м2 на сім’ю):

Таблиця В.9

| Кількість кімнат у квартирі | Площа квартири | Кількість квартир на будинок | Загальна площа квартир на будинок | Розселення на квартиру (розрахунковий коефіцієнт на заселення) | Розселення на будинок (осіб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40,5 (30+10,5) | 16 | 648 | 1,43 | 23 |
| 2 | 52,5 (42+10,5) | 16 | 840 | 2 | 32 |
| 3 | 65,5 (55+10,5) | 8 | 524 | 2,62 | 21 |
| Всього |  | 40 | 2012 |  | 76 |

Кількість людей, які постійно перебувають у будинку становить 76. Відповідно до таблиці 1 об’єкт будівництва відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2.

Кількість людей, які перебувають поза об’єктом (для спального району), визначаємо за формулою:

N3 = α х N1 = 1,5∙76 = 114 осіб,

α приймається за табл. 2

Відповідно до таблиці 1 об’єкт будівництва відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2.

Тимчасове перебування людей у житлових будинках не нормоване і у будь-якому випадку не перевищує 50% від людей, що постійно перебувають у будинках, тобто становитиме 38 осіб.

Згідно з розрахунком кількість квадратних метрів у будинку дорівнює – 2012.

Площа паркінгу – 370 м2.

Розрахункова вартість 1 м2 приймається – 5986 грн. за м2 площі квартири.

Розрахункова вартість 1м2 підземного паркінгу – 8100 грн. за м2 площі.

Примітка. За основу взято опосередкований показник вартості житла у м. Києві відповідно до наказу Мінрегіону № 387 від 27.07.2012. Зазначений показник вартості 1 м2 загальної площі враховує позаквартирні площі будинку, тому для розрахунку вартості будинку як місткість взята виключно загальна площа його квартир.

Розрахункова вартість складає:

2012 х 5986 = 12 044 тис. грн.

370 х 8100 = 2 997 тис. грн.

Розрахункова вартість всього будинку складає 15041 тис. грн.

Прогнозовані збитки визначаються за формулою:

0,225 х 15041  = 3384 тис. грн.

Визначена сума не перевищує обсяг припустимого економічного збитку для класу наслідків (відповідальності) СС2, яка дорівнює:

3 384/1,102 = 3070 м.р.з.п.

Будинок розташований в охоронній зоні об’єкту культурної спадщини .

Приймаємо, що відмова будинку впливає на об’єкт культурної спадщини місцевого значення.

8. Відмова (руйнування) будинку призведе до припинення функціонування засобів інженерного забезпечення (тепло-, газо-, електро-, водопостачання, зв’язку) всього об’єкту на термін більше 3 діб.

Висновок. За критеріями таблиці 1, а також наведених розрахунків 8 поверховий 96 квартирний односекційний житловий будинок відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2 і належить до ІV категорії складності.

Приклад B.10.

Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності 12-ї черги Тарханкутської вітрової електричної станції.

- 12-а черга Тарханкутської ВЕС потужністю 4 МВт (дві вітрові електричні установки ВЕУ UNISON U88 та UNISON U93 потужністю по 2 МВт) розташована у Чорноморському районі Автономної Республіки Крим.

Вітрові електричні станції не належать до потенційно небезпечних об’єктів, відповідно до Закону України  «Про об'єкти підвищеної небезпеки» [4] виходячи з наступного:

- ВЕС не належать до об'єктів, на яких використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються небезпечні речовини;

- ВЕС не належать до об'єктів, які є реальною загрозою виникнення надзвичайної  ситуації техногенного та природного характеру;

Постійний обслуговуючий персонал складають три особи, крім того на майданчику періодично можуть перебувати до 10 осіб. Поблизу об’єкта не передбачається перебування сторонніх осіб та відсутні будь-які чинники, що можуть привести до появи людей поблизу майданчика.

Враховуючи ці показники, згідно табл. 1 за критерієм можливої небезпеки для людей об’єкт відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.

Відмова вітрових електричних установок може привести до таких негативних наслідків:

- збитки  від  руйнування вітрової електричної установки (втрата основних фондів);

- збитки від втрат готової  промислової продукції (електроенергії) у результаті руйнування вітрової електричної установки.

Збитки від руйнування та пошкодження основних фондів виробничого призначення розраховуються згідно п. 4.12  за формулою:

,

де       – кількість основних фондів.

c=0,45 –  коефіцієнт, що враховує відносну долю основних фондів, що повністю втрачається при відмові;

Tef=20 років – встановлений термін експлуатації основних фондів;

Ka=0,05– коефіцієнт амортизаційних відрахувань;

Pi= 23254 тис. грн. – кошторисна вартість втрачених основних фондів (однієї ВЕУ).

Для ВЕС згідно з п.4.9 та п. А2 категорія складності  визначається окремо для кожної споруди, тобто окремо для кожної ВЕУ.

Примітка. ВЕС є об’єктами розподіленої генерації, у яких виробіток електроенергії виконується окремими ВЕУ, що розташовані на відстані 400-800 м одна від одної.  Як наслідок,  вихід з ладу однієї або груп ВЕУ не призводить до   припинення експлуатації або втрати цілісності об’єкта (ВЕС);

Таким чином,

5. Вітрова електрична установка щодоби виробляє електричну енергію, що оцінюється за зеленим тарифом у розмірі:

С = 2 000 х 24 х 0,35 х 1,2277 = 20,625 тис. грн.,

де      2 000 – номінальна потужність ВЕУ, кВт;

24 -  кількість годин на добу;

0,35 – середній коефіцієнт використання номінальної потужності ВЕУ;

1,2277 –  «зелений тариф» за квітень 2012 року, грн./(кВт∙г).

Збитки від втрат готової продукції у результаті зупинки вітрової електричної установки  визначаються:

= 20625 х 20 = 412,5 тис. грн. = 412,5/1,102 = 374 м.р.з.п.,

де      Тзуп – середній нормативний період відновлювання ВЕУ, діб.

Загальні збитки від відмови споруди визначаються за формулою:

4748 + 374 = 5122 м.р.з.п.

Враховуючи розміри економічних збитків, згідно із табл. 1, споруда вітрової електричної станції відноситься до класу наслідків  (відповідальності) СС2.

Об’єкт не розташований у районі з сейсмічністю 7 балів  та вище за                  ДБН В.1.1-12.

Згідно з ДБН В.1.1-12 майданчик розташування Тарханкутської ВЕС має  сейсмічність 5 балів  (Додаток Б, карта ОСР-2004 А0  Автономної Республіки Крим).

Об’єкт не розташований в охоронній зоні об’єктів культурної спадщини і не є  об’єктом культурної спадщини.

Об’єкт приєднано до власної електричної мережі напругою 35 кВ,  і тому не має рівня припинення функціонування інших інженерних мереж інженерно-транспортної інфраструктури.

Внутрішня електрична мережа не призначена для забезпечення сумісної роботи ВЕУ, тому наслідки відмови внутрішньої мережі окремо не розглядаються.

Висновок. За критеріями таблиці 1, вітрова електрична станція  відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2 за однією характеристикою можливих наслідків від відмови будівлі чи споруди - обсягу можливого економічного збитку у розмірі  5122 м.р.з.п.

За критеріями таблиці А.1 вітрова електрична станція  відноситься  до ІІІ категорії складності.

Приклад В.11.

Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності будинку-комплексу з трьох односекційних 17 поверхових 96-квартирних будинків, двохповерхового підземного паркінгу на вбудовано-прибудованого магазину на 1 поверсі

1.  Проект житлового комплексу складється із наступних  трьох однакових  односекційних  17-поверохових житлових будинків (26 поверхів житлових), об’єднаних двохповерховим паркінгом, який займає простір під блок секціями і частково виходить за межі будинку. Площа паркінгу -     м2. На першому поверсі  знаходиться вбудовно-прибудований магазин самообслуговування загальною площею торгівельних залів  800   м2, а також вестибюльні групи односекційних будинків.

2.  3 житлових односекційних будинки. Визначаємо розрахункову кількість людей у залежності від площі квартири (за нормою 22 м2 на людину плюс 10,5 м2 на сім’ю) по окремих односекційних будинках:

(Приклад односекційного будинку є аналогічним будинку з прикладу В1).

Таблиця В.11.1

| Тип квартир | Площа квартир, м2 | Кількість квартир на дві секції | Загальна площа квартир у двох секціях, м2 | Розселення на квартиру (розрахунковий коефіцієнт на заселення) | Розселення на дві секції (осіб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40,5 (30+10,5) | 24 | 972 | 1,36 | 33 |
| 2 | 52,5 (42+10,5) | 48 | 2520 | 1,90 | 91 |
| 3 | 65,5 (55+10,5) | 24 | 1572 | 2,5 | 60 |
| Всього |  | 96 | 5062 |  | 184 |

Тимчасове перебування людей у житлових будинках не нормоване і в будь-якому випадку не повинно перевищувати 100 осіб на один будинок (експертна оцінка).

Кількість людей, які постійно перебувають в будинку становить 184. Кількість людей, які перебувають поза об’єктом (для спального району), визначаємо за формулою:

N3 = α х N1 = 1,3 х 184 = 239 (осіб), α приймається за табл. 2

Згідно з розрахунком кількість квадратних метрів на 1 будинок дорівнює 5062 м2.

Розрахункова вартість 1 м2 приймається – 5986 грн. за 1 м2 площі квартири.

Примітка. За основу взято опосередкований показник вартості житла у м. Києві відповідно до наказу Мінрегіону № 387 від 27.07.2012. Зазначений показник вартості 1 м2 загальної площі враховує позаквартирні площі будинку, тому для розрахунку вартості будинку як місткість взята виключно загальна площа його квартир.

Розрахункова вартість складає:

5062 х 5986 = 30301 (тис. грн.)

Прогнозовані збитки визначаються за формулою:

0,225 х 30301 = 6817 (тис. грн.)

Визначена сума не перевищує обсяг припустимого економічного збитку для класу наслідків (відповідальності) СС2, яка дорівнює:

6817 : 1,102 = 6186 (м.р.з.п.).

На перший погляд односекційні будинки, якщо їх розглядати окремо,  можуть будуть віднесені до Ш категорії складності і класу наслідків СС3.

3. Магазин торгівельною площею 800 м2.

За розробленою технологією такого магазину з урахуванням проектів-аналогів на ньому знаходитися 35 співробітників ( продавці, обслуговуючий персонал), які вважаються  особами з постійним перебуванням.

#### З урахуванням розміщення технологічного обладнання вільна торгівельна площа магазину складає 70% від загальної, тобто 800м2 х 0,70= 630м2. За рекомендованими показниками для такого типу торгівельних залів, що надаються ДБН В.2.2-23 п.8.2 на 1 людинку складає - 3 м2.  Відповідно до цього нормативу кількість осіб з  періодичним перебуванням складає 630/3м2=210осіб.

За межами об’єкту може знаходитися N3 = α х N2 = 1,3 х 210 = 273 (осіб), α приймається за табл. 2

За об’єктом-аналогом аналогічного магазину вартість 1 м2 складає з урахуванням обладнання 6800 грн./м 2 торгівельної площі.

Розрахункова вартість складає:

800х6800=5440 (тис. грн.)

Прогнозовані збитки визначаються за формулою:

0,225 х 30301 = 1224 (тис. грн.)

Це складає у мінімальних заробітних платах

1224 (тис. грн..) : 1,102 = 1110 м.р.з.п.

За зовнішніми ознаками окремо розміщений магазин такого типу може відноситися до класу наслідків СС2 та Ш категорії складності.

4. 4-поверховий підземний паркінг.

Загальна площа паркінгу -7000 м2, при цьому ефективна частина для паркування складає 80%, тобто розрахункова площа складає 7000 х 0,8=6300 м2. Кількість паркувальних місць розраховується виходячи з цієї площі і складає 6300/30м2=210 місць, де 30 м2 – норма на 1 парко-місце з врахуванням проїздів.

Загальна кількість людей з постійним перебуванням (включаючи персонал обслуговування) складає 12 чоловік .

Періодично може знаходитися до 50 чоловік одночасно (час виїзду на роботу).

Прогнозовані збитки у паркінгу складаються із збитків у споруді і збитків від втрати автомобілів.

За об’єктом-аналогом аналогічного паркінгу вартість 1 м2 складає 4200 грн./м 2 площі споруди.

Розрахункова вартість складає:

7000х4200=29400 (тис. грн.)

Прогнозовані збитки визначаються за формулою:

0,225 х 29400 = 6615 (тис. грн.)

Це складає у мінімальних заробітних платах

6615 (тис. грн..) : 1,102  = 6002 м.р.з.п.

Крім того як збитки можуть бути оцінена втрата авто. Приймаємо що середня вартість авто складає 150 тис. грн. Загальна вартість автомобілів при 100-відсотковому паркуванні ( в нічний період) буде складати 33500 тис. грн..

Із врахуванням статистичної вірогідності втрати пропонується користуватися формулою:

Таким чином прогнозовані втрати можуть бути

0,225х 33500 тис. грн. =3538 тис. грн..

Загальні прогнозовані збитки для паркінгу складають 5516+3538=9054 тис. грн.

За цією ознакою паркінг як окрема споруда міг би відповідати класу наслідків СС2 і Ш категорії складності.  Якщо з врахуванням потенційного заселення оцінити автомобілі за більшою опосередкованою вартістю і збільшити коефіцієнт вирогідністі збитків ця цифра не перевищить критеріїв для IV категорії складності і класу наслідків СС2.

5. Загальна оцінка класу наслідків у будинку-комплексі.

Будь-які надзвичайні ситуації у паркінгу і навпаки, в одній з секцій (пожежа, вибух), передають вплив на конструкції однієї з секцій, або всіх секцій одночасно  і можуть при певних обставинах їх зруйнувати. Відсутність сегментації будинку-комплексу  рівні паркінгу в плані (єдиний простір, відсутність деформаційних швів і протипожежних стін, а також відсутність виділення протипожежних відсіків) є підставою для розгляду групи односекційних будинків як єдиного, не розділеного на сегменти архітектурного об’єкту. В цьому випадку показники з кількості людей з постійними перебуванням і прогнозованих збитків підлягають складанню, враховуючи що в зону ризику попадають мешканці усіх трьох односекційних будинків.

Показники для будинку-комплексу:

5.1.Кількість людей з постійним перебуванням складаються з кількості людей в 3 однакових будинках, магазині і паркінгу і дорівнюють відповідно:

N1 = 184х3+35+12=598(осіб)

5.2. Тимчасове перебування

N2 = 100х3+210+50= 560 (осіб)

Для даного об’єкту цей показник не є визначальним

5.3. За межами об’єкту можуть знаходитися, відповідно до попередніх розрахунків:

N2 = 279х3+273=1110 (осіб)

При розрахунку цієї цифри не враховувалися особи що залежать від кількості присутніх у паркінгу, тому що це ті ж самі мешканці будинків.

5.4.Прогнозовані збитки по комплексу складаються з таких: для односекційних будинків, магазину і паркінгу, включаючи автомобілі, а саме:

Ф=6817х3+1124+9054=30639 (тис. грн..)

Ця цифра в м.р.з.п. складає

30636 : 1,102 = 27800 м.р.з.п.

За прогнозованими збитками будинок-комплекс міг би буди віднесений до класу наслідків СС2 і 2 категорії складності.

5.5. Будинок-комплекс не розташований в охоронній зоні об’єктів культурної спадщини і не є об’єктом культурної спадщини.

5.6. Приймаємо, що відмова будинку-комплексу не впливає на припинення роботи об’єктів транспорту, зв’язку, енергетики.

Висновок. Принциповою ознакою  для остаточного вирішення щодо неподільного конструктивного рішення (відсутності сегментації комплексу по вертикалі) треба вважати  єдині конструкції односекційних будинків і паркінгу (колони, стіни і ліфтові шахти що обпираються на фундаменти в підземних поверхах, фрагменти стінових конструкцій, тощо). Відповідно, паркінг треба вважати частиною конструкції трьох односекційних будинків.

За критеріями таблиці 1, а також наведених розрахунків за кількістю людей що постійно перебувають у будинку-комплексі (598 осіб) 16-поверховий житловий будинок-комплекс у складі надземної групи трьох односекційних будинків, магазину і підземного паркінгу відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС3 і належить до V категорії складності .

Додаток Г

(довідковий)

Орієнтовний перелік об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, які можуть бути віднесені до загальнодержавного, регіонального або місцевого рівня (перше наближення)

Г.1 До об’єктів транспортної мережі загальнодержавного рівня відносяться:

- лінійні об’єкти залізничного транспорту загального користування включаючи усі споруди на них, за винятком лінійних споруд промислового залізничного транспорту (зовнішніх та внутрішніх під’їзних залізничних колій промислових підприємств);

- окремі ділянки автомобільних доріг I категорії, включаючи усі допоміжні споруди на них;

- окремі ділянки автомобільних доріг інших категорій, що відносяться до міжнародних автомобільних дорогах державного значення, які вимагають індивідуального проектування земляного полотна (згідно з п.6.1.4 ДБН В.2.3-4);

- великі, позакласні автодорожні (згідно з ДБН В.2.3-22) на дорогах всіх категорій; ;

- середні автодорожні мости (згідно з ДБН В.2.3-22) на міжнародних та національних автомобільних дорогах державного значення ;

- автодорожні тунелі незалежно від категорії дороги;

- розв’язки у різних рівнях на міжнародних та національних автомобільних дорогах загального користування незалежно від категорії дороги;

- підпірні стінки, протилавинні та селезахисні споруди на міжнародних та національних дорогах державного значення;

- надземні (підземні) пішохідні на автомобільних дорогах прольотом (довжиною) понад 40 м.

Г.2 До об’єктів (споруд) транспортної мережі регіонального рівня відносяться:

- лінійні споруди внутрішніх та під’їзних залізничних колій промислових підприємств, включаючи всі допоміжні споруди на них;

- окремі ділянки національних, регіональних автомобільних доріг та територіальних автомобільних доріг державного значення, які вимагають індивідуального проектування земляного полотна (згідно з п.6.1.4 ДБН В.2.3-4);

- середні автодорожні мости, які не віднесені до загальнодержавного рівня (згідно з ДБН В.2.3-22);

- розв’язки у різних рівнях на автомобільних дорогах загально державного користування, які віднесено до загальнодержавного рівня;

- підпірні стінки, протилавинні та селезахисні споруди на автомобільних дорогах, які не віднесено до загальнодержавного рівня;

- пішохідні переходи у різних рівнях на автомобільних дорогах, які не віднесено до загальнодержавного рівня.

Г.3 До об’єктів (споруд) транспортної мережі місцевого рівня відносяться:

- окремі ділянки автомобільних доріг місцевого значення, які вимагають індивідуального проектування земляного полотна (згідно з п. 6.1.4 ДБН В.2.3-4);

- малі автодорожні мости згідно з ДБН В.2.3-22 у V-IV дорожньо-кліматичній зоні не залежно від категорії дороги;

- розв’язки в одному рівні з перехідно-швидкісними смугами.

Г.4 До об’єктів мережі енергопостачання:

- загальнодержавного рівня слід відносити споруди магістральних повітряних ліній електропередавання напругою 330 кВ і вище (1-й и 2-й клас безвідмовності відповідно ПУЕ);

- регіонального рівня слід відносити споруди магістральних повітряних ліній електропередавання напругою 330 кВ (3-й клас безвідмовності відповідно до ПУЕ).

місцевого рівня слід відносити споруди повітряних ліній електропередавання 220 кВ (4-й клас безвідмовності відповідно ПУЕ) призначені для передачі енергії від виробника до споживача.

Г.5 До об’єктів мереж зв’язку:

- загально державного рівня слід відносити міжнародні і магістральні лінії та вузли зв’язку;

- регіонального рівня слід віднести зонові (регіональні) лінії та вузли зв’язку;

- місцевого рівня слід відносити міські та сільські лінії та вузли зв’язку.

Примітка 1. Цей  додаток є допоміжним до п. 4.16 для визначення загальнодержавного, регіонального та місцевого рівнів об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

Примітка 2. Рівень вулиць і доріг у населених пунктах, які збігаються за напрямками з автомобільними дорогами загального користування, визначається аналогічно рівню останніх.

Додаток Д

(довідковий)

ПРИКЛАДИ

ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ВІДНЕСЕНІ ДО

IV-V КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ

Цей орієнтовний перелік можливо використовувати при підготовленні завдання на проектування.

Розрахунок визначення категорії складності входить до складу пояснювальної записки проекту будівництва.

Таблиця Д.1 –  Об’єкти невиробничого  призначення

| № | Об’єкти будівництва | Категорія складності | Критерій, за яким відноситься об’єкт до відповідної категорії складності |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Житлові будинки |  |  |
| 1.1.1 | Багатоповерхові (більше 10 поверхів) житлові будинки всіх типів і гуртожитки, у т.ч. з приміщеннями громадського призначення у перших поверхах; багатоповерхові (більше 9 поверхів) житлові будинки всіх типів з вбудованими гаражами. | ІV | Кількість проживаючих 300-400 осіб |
| 1.1.2 | Багатоповерхові архітектурні житлові (інтегровані) комплекси зі складною об'ємно-просторовою структурою та приміщеннями громадського призначення | V | Кількість проживаючих понад 400 осіб |
| 1.2. | Будівлі готельні |  |  |
| 1.2.1 | Готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати та подібні заклади з надання житла. | ІV | Кількість осіб, що постійно перебувають на об’єкті становить 300-400 осіб |
| 1.2.2 | Туристичні та гірськолижні бази для сімейного відпочинку | ІV | Кількість осіб, що постійно перебувають на об’єкті становить 300-400 осіб |
| 1.3 | Будівлі офісні |  |  |
| 1.3.1 | Будівлі органів державного та місцевого управління | ІV | Кількість осіб, що постійно перебувають на об’єкті становить 300-400 осіб. Кількість відвідувачів – понад 500 осіб |
| 1.3.2 | Будівлі фінансового обслуговування | ІV | Тимчасове перебування людей 500-1000 осіб з розрахунку 1 особа на 10 м2 |

продовження таблиці Д.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.5 | Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств | ІV | Тимчасове перебування людей 500-1000 осіб з розрахунку 1 особа на 10 м2 |
| 1.3.6 | Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші | ІV | Тимчасове перебування людей 500-1000 осіб з розрахунку 1 особа на 10 м2 |
| 1.3.7 | Бізнес-центри | ІV | Тимчасове перебування людей 500-1000 осіб з розрахунку 1 особа на 10 м2 |
| 1.4 | Будівлі торговельні |  |  |
| 1.4.1 | Торгові центри, пасажі, універмаги, спеціальні магазини та павільйони, зали для ярмарків, аукціонів, виставок, криті ринки, | ІV | Тимчасове перебування людей 500-1000 осіб з розрахунку 5 осіб на 10 м2 |
| 1.4.2 | Бази та склади підприємств торгівлі | ІV | В залежності від вартості товару, що зберігається (понад 75 млн. грн.) |
| 1.5 | Будівлі транспорту |  |  |
| 1.5.1 | Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту | ІV | Тимчасове перебування людей 500-1000 осіб з розрахунку 5 осіб на 10 м2 |
| 1.5.2 | Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту | ІV | Тимчасове перебування людей 500-1000 осіб з розрахунку 5 осіб на 10 м2 |
| 1.5.3 | Будівлі міського електротранспорту | ІV | Тимчасове перебування людей 500-1000 осіб з розрахунку 5 осіб на 10 м2 |
| 1.5.4 | Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту | ІV | Тимчасове перебування людей 500-1000 осіб з розрахунку 5 осіб на 10 м2 |
| 1.5.5 | Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі | ІV | Тимчасове перебування людей 500-1000 осіб з розрахунку 5 осіб на 10 м2 |
| 1.5.7 | Ангари для літаків, окомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо | ІV | В залежності від вартості техніки, яка зберігається (понад 75 млн. грн.) |
| 1.5.8 | Автозаправні станції (комплекси) | V | Об’єкт підвищеної небезпеки (за ідентифікацією) |
| 1.6 | Гаражі |  |  |
| 1.6.1 | Наземні та підземні паркінги, багаторівневі паркінги | ІV | Кількість автомобілів від 100 |

продовження таблиці Д.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Будівлі для публічних виступів |  |  |
| 1.7.1 | Театри, кінотеатри та концертні зали. | ІV | Тимчасове перебування відвідувачів 500-1000 осіб |
| 1.7.2 | Зали засідань та багатоцільові зали для публічних засідань. | ІV | Тимчасове перебування відвідувачів 500-1000 осіб |
| 1.7.3 | Цирки | ІV | Тимчасове перебування відвідувачів 500-1000 осіб |
| 1.8 | Музеї та бібліотеки |  |  |
| 1.8.1 | Державні музеї та художні галереї | ІV | Об’єкт загальнодержавного рівня |
| 1.8.2 | Бібліотеки, книгосховища | ІV | Зберігання понад 50 тис. видань |
| 1.8.3 | Будівлі архівів | ІV | Зберігання понад 100 тис. документів, які потребують довгострокового зберігання |
| 1.9 | Будівлі навчальних та дослідних закладів |  |  |
| 1.9.1 | Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ | ІV | Постійне перебування працюючих 300-400 осіб з розрахунку 1 особа на 6 м2 |
| 1.9.2 | Будівлі вищих навчальних закладів | ІV | Тимчасове перебування 500-1000 осіб з розрахунку 1 особа на 11 м2 |
| 1.9.3 | Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів | ІV | Тимчасове перебування 500-1000 осіб з розрахунку 1 особа на 11 м2 |
| 1.9.4 | Будівлі професійно-технічних навчальних закладів | ІV | Тимчасове перебування 500-1000 осіб з розрахунку 1 особа на 11 м2. |
| 1.9.5 | Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів | ІV | Тимчасове перебування 500-1000 осіб з розрахунку 1 особа на 10-13 м2 |
| 1.9.6 | Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з фізичними або розумовими вадами | ІV | Тимчасове перебування 500-1000 осіб з розрахунку 1 особа на 10-13 м2 |
| 1.10 | Будівлі лікарень та оздоровчих закладів |  |  |
| 1.10.1 | Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування | ІV | Постійне перебування понад 300-400 осіб |
| 1.10.2 | Лікарні профільні, диспансери | ІV | Постійне перебування понад 300-400 осіб |

продовження таблиці Д.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.10.3 | Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки | ІV | Постійне перебування понад 300-400 осіб |
| 1.10.5 | Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації | ІV | Постійне перебування понад 300-400 осіб |
| 1.11 | Зали спортивні |  |  |
| 1.11.1 | Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні | ІV | Тимчасове передування відвідувачів 500-1000 осіб Площею більше 2000 м2 |
| 1.11.2 | Басейни криті для плавання | ІV | Тимчасове передування відвідувачів 500-1000 осіб Площею більше 1500 м2 |
| 1.11.3 | Хокейні та льодові стадіони криті | ІV | Тимчасове передування відвідувачів 500-1000 осіб Площею більше 2000 м2 |
| 1.11.4 | Манежі легкоатлетичні | ІV | Тимчасове передування відвідувачів 500-1000 осіб Площею більше 2000 м2 |
| 1.12 | Стадіони, спортивні поля та майданчики |  |  |
| 1.12.1 | Стадіони та майданчики для занять спортом на відкритому повітрі | ІV-V | Кількість глядацьких місць більше 500 |
| 1.12.2 | Треки та поля для автомобільного, велосипедного та кінного спорту | ІV-V | Кількість глядацьких місць більше 500 |
| 1.12.3 | Споруди для занять водним спортом | ІV | Кількість глядацьких місць більше 500 |
| 1.13 | Будівлі для культової та релігійної діяльності |  |  |
| 1.13.1 | Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо | ІV | Кількість прихожан більше 300 |
| 1.14 | Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою |  |  |
| 1.14.1 | Пам’ятки історії та архітектури | ІV-V | Об’єкти культурної спадщини занесені до Переліку |
| 1.14.2 | Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою | ІV-V | Об’єкти культурної спадщини занесені до Переліку |
| 1.15 | Будівлі інші |  |  |
| 1.15. | Сховища цивільного захисту (цивільної оборони) незалежно від кількості людей та класу наслідків | V | Об’єкт загальнодержавного рівня |

кінець таблиці Д.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.15.2 | Будівлі міліцейських та пожежних служб | ІV | Об’єкт регіонального рівня |
| 1.15.3 | Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів | ІV | Постійне перебування людей 300-400 осіб |

Таблиця Д.2 – Об’єкти виробничого призначення

| № | Об’єкти будівництва | Категорія складності | Критерій, за яким відноситься об’єкт до відповідної категорії складності |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | Будівлі промисловості |  |  |
| 2.1.1 | Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості | ІV | Тільки будівлі основного виробництва. |
| 2.1.2 | Будівлі підприємств чорної металургії | V | Тільки будівлі основного виробництва. |
| 2.1.3 | Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості | V | Об’єкт підвищеної небезпеки. |
| 2.1.4 | Будівлі підприємств легкої промисловості | ІV | Тільки будівлі основного виробництва. |
| 2.1.5 | Будівлі підприємств харчової промисловості | ІV | Тільки будівлі основного виробництва. |
| 2.1.6 | Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості | V | Тільки будівлі основного виробництва. |
| 2.1.7 | Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості | ІV | Тільки будівлі основного виробництва. |
| 2.1.8 | Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості, асфальто-бетонні заводи та цементні заводи | ІV | Тільки будівлі основного виробництва. |
| 2.2 | Склади, резервуари та силоси, холодильники |  |  |
|  | Склади сильнодіючих отруйних речовин, вторинні склади | V | Об’єкт підвищеної небезпеки |

кінець таблиці Д.2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Склади зберігання отрутохімікатів та мінеральних добрив | V | Для зберігання пестицидів потужністю від 50 тонн і більше |
|  | Склади нафтопродуктів ІІІ категорії | V | Об’єкт підвищеної небезпеки |
|  | Нафтобази та склади нафтопродуктів І та ІІ категорії, резервуарні парки та наливні станції нафтопродуктів | ІV | Об’єкт підвищеної небезпеки |
|  | Холодильники місткістю понад 600 тонн. | ІV | Місткість понад 600 тонн |
|  | Овочесховища. | ІV | Місткість понад 600 тонн |
|  | Зерносховища | ІV | Місткість понад 600 тонн |
| 2.3 | Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства |  |  |
| 2.3.1 | Будівлі для тваринництва | ІV | Більше 400 голів |
| 2.3.2 | Будівлі для птахівництва | ІV | Більше 1000 птахів |
| 2.3.3 | Будівлі для зберігання зерна | ІV | Місткість понад 600 тонн |

Таблиця Д.3 – Інженерні споруди

| № | Об’єкти будівництва | Категорія складності | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Транспортні споруди |  |  |
| 3.1.1 | Дороги автомобільні магістральні | V | Об’єкт загальнодержавного рівня |
| 3.1.2 | Дороги міст і населених пунктів | ІV | Об’єкт регіонального рівня |
| 3.2 | Залізниці |  |  |
| 3.2.1 | Залізниці магістральні | V | Об’єкт загальнодержавного рівня |
| 3.2.4 | Залізниці підвісні та на естакадах | ІV | Об’єкт регіонального рівня |
| 3.3 | Злітно-посадкові смуги |  |  |
| 3.3.1 | Злітно-посадкові смуги для злету та посадки | V | Об’єкт загальнодержавного рівня |
| 3.3.2 | Злітно-посадкові смуги для маневрування та стоянки літаків та інших літальних апаратів | V | Об’єкт загальнодержавного рівня |
| 3.4 | Мости, естакади, тунелі та метро |  |  |
| 3.4.1 | Автомобільні мости, шляхопроводи та естакади надземні | V | Об’єкт загальнодержавного рівня |

продовження таблиці Д.3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Залізничні мости та естакади надземні | V | Об’єкт загальнодержавного рівня |
| 3.4.3 | Мости комбіновані | ІV-V | Об’єкт загальнодержавного або регіонального значення |
| 3.4.5 | Тунелі автодорожні, метрополітенів | ІV | Об’єкт регіонального значення |
| 3.4.6 | Тунелі залізничні | ІV | Об’єкт регіонального значення |
| 3.4.7 | Тунелі комбіновані | ІV | Об’єкт регіонального значення |
| 3.5 | Порти, канали, греблі та інші водні споруди |  |  |
| 3.5.1 | Портові споруди морські | V | Об’єкт загальнодержавного рівня |
| 3.5.2 | Портові споруди річкові | ІV | Об’єкт регіонального значення |
| 3.5.3 | Канали судноплавні | ІV | Об’єкт регіонального значення |
| 3.5.4 | Шлюзи та інші судноплавні споруди на річках і каналах | ІV | Тільки будівлі основного виробництва |
| 3.5.5 | Споруди суднобудівної промисловості | ІV | Тільки будівлі основного виробництва |
| 3.5.7 | Портові та судноплавні споруди інші | ІV | Тільки будівлі основного виробництва |
| 3.5.8 | Дамби гідроенергетичні | ІV | Об’єкт регіонального рівня |
| 3.5.10 | Водозахисні споруди теплових електростанцій | ІV | Об’єкт регіонального рівня |
| 3.6 | Магістральні нафтопроводи та газопроводи |  |  |
| 3.6.1 | Нафтопроводи магістральні | V | Об’єкт загальнодержавного рівня Об’єкт підвищеної небезпеки (за ідентифікацією) |
| 3.6.2 | Газопроводи магістральні, відгалуження газопроводів, лупінги (лінійні частини магістральних газопроводів, переходи через штучні та природні перешкоди, кранові вузли, вузли запуску та приймання ЗОД, вузли підключення КС, вузли редукування. | V | Об’єкт загальнодержавного рівня. Об’єкт підвищеної небезпеки (за ідентифікацією) |

продовження таблиці Д.3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.6.3 | Компресорні станції (ДКС)в цілому | V | Об’єкт загальнодержавного рівня Об’єкт підвищеної небезпеки (за ідентифікацією) |
| 3.6.4 | Газорозподільчі станції (ГРС) | V | Об’єкт загальнодержавного рівня Об’єкт підвищеної небезпеки (за ідентифікацією) |
| 3.6.5 | Газовимірювальні станції (ГВС) та пункти вимірювання витрат газу (ПВВГ) | V | Об’єкт загальнодержавного рівня Об’єкт підвищеної небезпеки (за ідентифікацією) |
| 3.6.6 | Підземні сховища газу | V | Об’єкт загальнодержавного рівня Об’єкт підвищеної небезпеки (за ідентифікацією) |
| 3.6.7 | Конденсатопроводи та продуктопроводи магістральні | V | Об’єкт загальнодержавного рівня. Об’єкт підвищеної небезпеки (за ідентифікацією) |
| 3.6.8 | Насосні станції на магістральних нафто- та газопроводах | V | Об’єкт загальнодержавного рівня. Об’єкт підвищеної небезпеки (за ідентифікацією) |
| 3.6.9 | Споруди для магістрального трубопровідного транспорту інші | V | Об’єкт загальнодержавного рівня. Об’єкт підвищеної небезпеки (за ідентифікацією) |
| 3.7 | Магістральні водопроводи |  |  |
| 3.7.1 | Водоводи магістральні та відводи від них | ІV | Об’єкт регіонального рівня |
| 3.7.2 | Станції насосні та фільтраційні на магістральних водопроводах | ІV | Об’єкт регіонального рівня |
| 3.8 | Магістральні телекомунікаційні лінії |  |  |
| 3.8.1 | Лінії та вузли магістрального телефонного зв’язку | ІV | Об’єкт регіонального рівня |
| 3.8.2 | Релейні системи телебачення та магістральні кабельні мережі | ІV | Об’єкт регіонального рівня |
| 3.9 | Магістральні лінії електропередачі |  |  |

продовження таблиці Д.3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.9.1 | Магістральні лінії електропередачі кабельні – КЛЕП високої напруги | ІV | Об’єкт регіонального рівня |
| 3.9.2 | Магістральні лінії електропередачі повітряні – ЛЕП високої напруги | ІV | Об’єкт регіонального рівня |
| 3.9.3 | Лінії електричні розподільні середньої напруги | ІV | Об’єкт регіонального рівня |
| 3.9.4 | Трансформаторні станції та підстанції магістральних ліній електропередачі | ІV | Об’єкт регіонального рівня |
| 3.11 | Споруди гірничопромислових та добувних підприємств |  |  |
| 3.11.1 | Споруди підприємств нафтодобувної та газової промисловості | V | Об’єкт підвищеної небезпеки (за ідентифікацією) |
| 3.11.2 | Шахти та споруди підприємств з добування вугілля та сланцю | V | Об’єкт підвищеної небезпеки (за ідентифікацією) |
| 3.11.3 | Споруди підприємств торф’яної промисловості | V | Об’єкт підвищеної небезпеки (за ідентифікацією) |
| 3.11.4 | Споруди підприємств з добування та збагачення рудної сировини для виробництва чорних металів | V | Тільки будівлі основного виробництва |
| 3.11.5 | Споруди підприємств з добування та збагачення рудної сировини для виробництва кольорових металів | V | Тільки будівлі основного виробництва |
| 3.11.6 | Споруди підприємств з добування рідкісних і дорогоцінних металів та алмазів | V | Тільки будівлі основного виробництва |
| 3.11.7 | Споруди підприємств виробництва будівельних матеріалів (гіпсові, цементні, цегельні, черепичні заводи) | V | Тільки будівлі основного виробництва |
| 3.11.8 | Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші | V | Тільки будівлі основного виробництва |
| 3.12 | Споруди підприємств електроенергетики |  |  |
| 3.12.1 | Електростанції гідравлічні та гідроакумуляційні | ІV | Об’єкт регіонального рівня |
| 3.12.2 | Електростанції теплові | ІV | Об’єкт регіонального рівня |
| 3.12.3 | Електростанції атомні | V | Об’єкт загальнодержавного рівня |
| 3.12.4 | Споруди підприємств зі збагачення та перероблення ядерних матеріалів | V | Об’єкт загальнодержавного рівня |

продовження таблиці Д.3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.12.5 | Споруди підприємств зі спалювання відходів | ІV | Тільки будівлі основного виробництва |
| 3.13 | Споруди підприємств хімічної промисловості |  |  |
| 3.13.1 | Споруди підприємств содової, хлорної промисловості та з виробництва пластичних мас | V | Об’єкт підвищеної небезпеки (за ідентифікацією) Тільки будівлі основного виробництва |
| 3.13.2 | Споруди підприємств лакофарбової промисловості та побутової хімії | V | Об’єкт підвищеної небезпеки (за ідентифікацією) Тільки будівлі основного виробництва |
| 3.13.3 | Споруди нафтохімічних та нафтопереробних підприємств | V | Об’єкт підвищеної небезпеки (за ідентифікацією) Тільки будівлі основного виробництва |
| 3.13.4 | Споруди коксохімічних заводів | V | Об’єкт підвищеної небезпеки (за ідентифікацією) Тільки будівлі основного виробництва |
| 3.13.5 | Споруди підприємств з виробництва продуктів основного органічного синтезу та синтетичного каучуку | V | Об’єкт підвищеної небезпеки (за ідентифікацією) Тільки будівлі основного виробництва |
| 3.13.6 | Термінали для нафтопродуктів портові та прибережні | V | Об’єкт підвищеної небезпеки (за ідентифікацією) Тільки будівлі основного виробництва |
| 3.14 | Споруди підприємств металургійної промисловості |  |  |
| 3.14.1 | Споруди агломераційного та доменного виробництва | V | Об’єкт підвищеної небезпеки (за ідентифікацією) Тільки будівлі основного виробництва |
| 3.14.2 | Споруди сталеплавильного виробництва | V | Об’єкт підвищеної небезпеки (за ідентифікацією) Тільки будівлі основного виробництва |
| 3.14.3 | Споруди прокатного виробництва | V | Об’єкт підвищеної небезпеки (за ідентифікацією) Тільки будівлі основного виробництва |

кінець таблиці Д.3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.14.4 | Споруди трубного та метизного виробництва | V | Об’єкт підвищеної небезпеки (за ідентифікацією) Тільки будівлі основного виробництва |
| 3.14.5 | Споруди феросплавного виробництва | V | Об’єкт підвищеної небезпеки (за ідентифікацією) Тільки будівлі основного виробництва |
| 3.14.6 | Споруди вогнетривкого виробництва | V | Об’єкт підвищеної небезпеки (за ідентифікацією) Тільки будівлі основного виробництва |
| 3.14.7 | Споруди підприємств кольорової металургії | V | Об’єкт підвищеної небезпеки (за ідентифікацією) Тільки будівлі основного виробництва |
| 3.14.8 | Споруди підприємств металургійної промисловості інші | V | Об’єкт підвищеної небезпеки (за ідентифікацією) Тільки будівлі основного виробництва |
| 3.15 | Споруди підприємств харчової промисловості |  |  |
| 3.15.1 | Маслопереробні підприємства з резервуарами зберігання масла | V | Об’єкт підвищеної небезпеки (за ідентифікацією) Тільки будівлі основного виробництва |
| 3.16 | Інші інженерні споруди |  |  |
| 3.16.4 | Космодроми та дільниці для запуску супутників | V | Об’єкт підвищеної небезпеки (за ідентифікацією) Тільки будівлі основного виробництва |
| 3.16.6 | Споруди по знешкодженню та захороненню шкідливих промислових відходів | V | Об’єкт підвищеної небезпеки (за ідентифікацією) Тільки будівлі основного виробництва |
| 3.16.7 | Відвали гірничих розробок | ІV | Об’єкт підвищеної небезпеки (за ідентифікацією) |
| 3.16.8 | Берегоукріплення, протизсувні споруди, днопоглиблення, захист від підтоплення | ІV | Об’єкт регіонального рівня |

Примітка 1. Назви об’єктів будівництва згідно Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000 [12].

Примітка 2. У таблиці наведені назви об’єктів основного призначення.

Примітка 3. Пункти 3.1 за класифікацією згідно Закону України  «Про автомобільні дороги» [8] та вимог Додатку Г цього стандарту.

Додаток Е

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

Закон України «Про державний бюджет України» на рік виконання розрахунку категорії складності.

Закон України від 08.06.2000 № 1805-III «Про охорону культурної спадщини». Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями».

Закон України від 18.01.2001 № 2445-III «Про об’єкти підвищеної небезпеки».

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 175 «Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру».

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 № 928 «Про занесення об’єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України».

Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності».

Закон України від 08.09.2005 №2862-1V «Про автомобільні дороги»

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 № 219 «Про встановлення тимчасових мінімальних норм забезпечення соціальним житлом».

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 554 «Про Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну безпеку». Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки». Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 №109 «Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст».

УКНД 91.080.01

Ключові слова: клас наслідків, категорія складності, об’єкт будівництва, будівлі, споруди

| Директор ОП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва» | О.М. Галінський |
| --- | --- |
| Науковий керівник | А.В. Перельмутер, д.т.н. |
| Відповідальний виконавець | А.А. Брусан |
| Виконавець | М.І. Захарчук |

E:\Nik\Глущенко_настанова\Брусан_Настанова\DSTU-N_redaktsiya_03_10_12_Друга_ред.doc