Методика расчета расходов газа на технологические нужды ПГХ

и потерь  в системах распределения газа.

Где:

k – показатель адиабаты для метана k = 1,35 (для параметров газа в системах распределительного газоснабжения  k= 1,3 / 1,4);

- избыточное давления газа в газопроводах, Па;

- избыточное давления газа в рабочих условиях кг/м3, определяется по формуле 3.2.3.

Таблица для определения расхода истечения газа по формуле Vист = 3600*f*w, м2/ч

Таблица 6.1

| Диам. отв d, мм | Площадь отв. F=0,785 d2 | Расход истечения газа Vист = 3600*f*w, м2/ч |
| --- | --- | --- |
|  | см2 | м2 | Низкого давления w = 55 м/сек | Среднего давления w = 280 м/сек | Среднего давления (II категории) w = 300 м/сек | Среднего давления (I категории) w = 320 м/сек |
| 2 | 0,031 | 0,0000031 | 0,62 | 3,08 | 3,36 | 3,65 |
| 3 | 0,070 | 0,0000071 | 1,42 | 7,08 | 7,60 | 8,09 |
| 4 | 0,130 | 0,0000130 | 2,56 | 12,80 | 14,11 | 14,64 |
| 5 | 0,196 | 0,0000196 | 3,92 | 19,60 | 21,28 | 22,40 |
| 6 | 0,282 | 0,0000282 | 5,68 | 28,40 | 30,62 | 32,46 |
| 7 | 0,384 | 0,0000384 | 7,68 | 38,40 | 41,69 | 43,89 |
| 8 | 0,502 | 0,0000502 | 10,03 | 50,16 | 52,05 | 57,34 |
| 9 | 0,635 | 0,0000535 | 12,82 | 64,00 | 68,94 | 73,24 |
| 10 | 0,785 | 0,0000785 | 15,80 | 79,00 | 85,23 | 90,30 |
| 12 | 1,130 | 0,0001130 | 22,78 | 113,92 | 122,69 | 130,21 |
| 14 | 1,540 | 0,0001510 | 31,01 | 155,04 | 167,21 | 177,21 |
| 16 | 2,010 | 0,0002010 | 40,23 | 201,16 | 218,24 | 229,93 |
| 18 | 2,540 | 0,0002540 | 50,92 | 254,60 | 275,78 | 291,01 |
| 20 | 3,140 | 0,0003140 | 63,74 | 318,72 | 340,93 | 364,30 |
| 25 | 4,910 | 0,0004910 | 98,98 | 494,92 | 533,10 | 565,74 |
| 30 | 7,07 | 0,0007070 | 142,53 | 712,64 | 767,63 | 514,54 |
| 35 | 9,620 | 0,0009620 | 193,94 | 969,68 | 1044,50 | 1108,34 |
| 40 | 12,500 | 0,0012500 | 253,36 | 1268,80 | 1357,20 | 1447,95 |
| 45 | 15,900 | 0,0015900 | 320,36 | 1601,80 | 1726,36 | 1830,86 |
| 50 | 19,630 | 0,0019630 | 395,74 | 1978,72 | 2131,34 | 2261,68 |
| 60 | 28,260 | 0,0028260 | 569,92 | 2849,60 | 3176,93 | 3257,10 |
| 70 | 36,470 | 0,0038470 | 775,55 | 3877,76 | 4176,92 | 4432,28 |
| 80 | 50,240 | 0,0050240 | 1013,20 | 5066,00 | 5454,86 | 5790,44 |
| 90 | 63,590 | 0,0063590 | 1282,00 | 6410,00 | 6904,34 | 7326,63 |
| 100 | 78,500 | 0,0078500 | 1582,46 | 7914,80 | 8523,22 | 9046,62 |
| 150 | 177,000 | 0,0177000 | 3560,76 | 17803,80 | 19217,92 | 20349,74 |
| 200 | 314,000 | 0,0314000 | 6330,24 | 31651,20 | 34092,88 | 36177,32 |