7.10 Внутренние диаметры газопроводов необходимо определять расчетом из условия обеспечения газоснабжения в часы максимального потребления газа.

Диаметр газопровода следует определять по формуле

Q(273 + t)

d = 36,238 кв.корень ────────────,

p  V

m

где d - диаметр газопровода, см;

Q - расход  газа,  м3/ч,  при температуре 20°С и давлении 0,10132 МПа

(760 мм рт.ст.);

t - температура газа, °С;

р  - среднее давление газа на расчетном участке газопровода, кПа;

m

V - скорость газа, м/с.