ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к первой редакции проекта стандарта

«Пункты газорегуляторные блочные.

Общие технические требования»

Первая редакция проекта стандарта «Пункты газорегуляторные блочные. Общие технические требования» разработана на основании  договора № 19-1/17-246 от 15.09.2008 г. с ОАО «Газпромрегионгаз» и Программы работ технического комитета по стандартизации ТК 23 «Техника и технология добычи и переработки нефти и газа» на 2008-2009 гг.

Целями разработки стандарта являются:

- обеспечение безопасной эксплуатации пунктов газорегуляторных блочных (ГРПБ), сетей газораспределения и газопотребления и, как следствие, повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение уровня экологической безопасности;

- содействие соблюдению требований технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

- обеспечение конкурентоспособности пунктов газорегуляторных блочных.

Задачей работы является установление (в целях добровольного многократного использования) требований к пунктам газорегуляторным блочным  (далее – ГРПБ), предназначенным для редуцирования давления природного газа с входного значения (до 1,2 МПа) до требуемых значений, а также для:

- автоматического поддержания заданного выходного давления (независимо от изменения расхода и входного давления газа);

- автоматического прекращения подачи газа при аварийных изменениях выходного давления сверх или ниже допустимых заданных значений;

- очистки газа от механических примесей;

- учета расхода газа.

Настоящий стандарт устанавливает основные технические требования к ГРПБ с рабочим давлением до 1,2 МПа, применяемым в сетях газораспределения, транспортирующих горючие газы по ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия»,  предназначенные в качестве топлива для промышленного и коммунально-бытового использования.

Требования настоящего стандарта установлены с учетом применения современных технических решений и практического опыта, как отечественного, так и зарубежного,  в области газораспределения и газопотребления.

Исходными данными для проведения работы являются:

федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

отечественная и зарубежная нормативно-правовые базы в сфере газораспределения;

ГОСТ Р 1.5-2004 «Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения»

В  качестве  базовых  нормативных  документов  при  разработке  проекта  технического регламента  были  использованы:

ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления;

СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы;

СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб;

ОСТ 153-39.3-051-2003 Техническая эксплуатация газораспределительных систем. Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий. Резервуарные и баллонные установки;

ГОСТ 12.2.003-91 Оборудование производственное. Общие требования безопасности;

ГОСТ 11881-76 ГСП. Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии;

ГОСТ Р 15.201-2000 Продукция производственно-технического назначения;

ГОСТ 15.309-98 Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения;

Проект ТСН ГТУ и СГ-2005 МО (ТСН 42-302-2005 МО). Территориальные строительные нормы. Газораспределительные системы. Газорегуляторные технологические устройства и сооружения на газопроводах (Правительство Московской области. Министерство строительного комплекса);

ОСТ 26.260.18-2004 Блоки технологические для газовой и нефтяной промышленности. Общие технические условия;

Требования ОАО «Газпромрегионгаз» к материалам, оборудованию и технологическим схемам ШРП (ГРПБ);

ТУ 4859-053-36214188-2004 Пункты газорегуляторные блочные ГРПБ. Технические условия. ООО «Завод Газпроммаш»;

СЯМИ. 422411-399 ТУ Пункты газорегуляторные блочные ПГБ. ООО ЭПО «Сигнал»;

ТУ 4859-006-05770671-2004 Пункты газорегуляторные блочные заводского изготовления в зданиях контейнерного типа (ГРПБ) установки газорегуляторные (ГРУ). ОАО «Завод БКУ».

Технический регламент гармонизирован со следующими европейскими директивами и национальными стандартами при этом учитывались климатические и географические особенности Российской Федерации, технические и технологические особенности функционирования сетей газораспределении и газопотребления:

- Директива ЕС (97/23/ЕЕС)   «Проектирование, производство и оценка соответствия оборудования и агрегатов, работающих под давлением, превышающим 0,5 бар»;

- Директива  ЕС (98/37/ЕС)    «Машинное  оборудование»;

- Американский стандарт NFPA54 ANSIZ 2231.1 August 28, 1992,  «Национальные нормы и правила на топливный газ».

- Правила технической безопасности в области газоснабжения республики Беларусь;

- СНБ 4.03.01-98 Строительные нормы Республики Беларусь. Газоснабжение;

- ДБН В.2.5-20-2001 Государственные строительные нормы Украины;

- Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети и сооружения. Газоснабжение;

- Правила безопасности систем газоснабжения (Украина);

- DVGW-TRGI Технические правила по проведению газа (ФРГ);

- ЕN 12186 Системы газоснабжения – Газораспределительные станции для подачи и распределения – Функциональные требования;

- ЕN 334:1999 Британский стандарт. Регуляторы давления газа на входные давления до 100 бар.

Содержание стандарта включает в себя следующие разделы:

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Термины и определения

5 Технические требования

6 Требования к надежности

7 Маркировка, комплектность, упаковка

8 Приемка

9 Методы контроля (испытаний)

10 Транспортирование

11 Хранение

12 Указания по эксплуатации

13 Гарантии изготовителя

Приложение А (рекомендуемое) Типовые схемы линии редуцирования

Приложение Б (рекомендуемое) Типовые схемы узла редуцирования

В результате разработки первой редакции проекта стандарта:

1 Предложены к применению основные схемы линий редуцирования ГРПБ, в том числе принципиально новые технологических схемы линий редуцирования с контрольным регулятором давления, разработанные в соответствии с EN12186 (Приложение А стандарта).

2 Предложены к применению типовые схемы узлов редуцирования (Приложении Б стандарта).

3 Уточнены основные параметры функционирования редуцирующего оборудования в системах газораспределения и газопотребления.

4 Приведены рекомендуемые технические характеристики настройки  предохранительной и защитной арматуры в системах регулирования давления газа:

а) В зависимости от технических параметров и характеристик газораспределительных сетей, а также технических характеристик газоиспользующего оборудования давление настройки (срабатывания) предохранительной и защитной арматуры допускается определять по одному из показателей:

- выходному давлению – давление на выходе из регулятора давления газа по верхней границе зоны пропорциональности;

- классификационному давлению газа (давление газа в соответствии с классификацией газопроводов по давлению, установленной в ТР «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», которое должно выбираться из ряда: 0,005; 0,3; 0,6 МПа).

Значения давления настройки определяются по таблице 1.

Таблица 1

| Давление настройки, Рн. | Значение давления настройки, не более |
| --- | --- |
|  | Контрольный регулятор | Предохранительная арматура | Защитная арматура |
| Выходное давление | 1,1 Рн. | 1,2 Рн. | 1,35 Рн. |
| Классификационное давление | 1,05 Рн. | 1,15 Рн. | 1,3 Рн. |

Примечания:

1) Для ГРПБ, предназначенных для применения в кольцевых сетях газораспределения допускается производить настройку защитной арматуры по параметрам предохранительная арматура, а предохранительной арматуры по параметрам защитной арматуры.

2) Нижний предел настройки защитной арматуры должен определяться в зависимости от потерь давления газа в газопроводе и диапазона рабочего давления перед газоиспользующим оборудованием.

б) Параметры настройки регулирующей арматуры должны определяться в зависимости от потерь давления газа в газопроводе, диапазона рабочего давления перед газоиспользующим оборудованием и с учетом изменения давления газа в системе газораспределения (инерционности системы) при неравномерном газопотреблении.

в) Для газопроводов низкого давления (до 5000 Па) параметры настройки регулирующей, предохранительной и защитной арматуры должны обеспечивать давление газа перед газоиспользующим оборудованием:

- с номинальным давлением 1300 Па – не более 2000 Па;

- с номинальным давлением 2000 Па – не более 3000 Па.

3 Унифицированы и гармонизированы требования действующей нормативно-технической документации, предъявляемые  к конструкции и функционированию газорегуляторных пунктов блочных.

| Руководитель темы, начальник службы ДОК |  | Т.Н. Астафьева |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, начальника сектора АДК |  | А.Е. Даньшев |