ООО « ТЕРМОСТРОЙ»

тел./факс: 325-25-65, 321-56-98, 321-98-93

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

И ЭКСПЛУАТАЦИИ МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЫМОХОДОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  2 0 0 7 г.

Содержание

- Общие положения                                                                                                             3

- Описание и назначение систем дымоходов	            4

- Применение систем дымоходов	            5

- Элементы модульной системы		          6

- Требования по установке и монтажу систем дымоходов                                               	7

- Монтаж систем дымоходов                                                                                                          9

- Эксплуатация модульных систем дымоходов                                                                           14

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данное Руководство предназначено для лиц, осуществляющих монтаж и эксплуатацию модульных систем дымоходов из нержавеющей стали. Системы дымоходов должны удовлетворять требованиям ТУ 4932-001-02385582-2003 и соответствовать требованиям отопительного устройства.

Размеры вентиляционного канала должны удовлетворять требованиям Сводом Правил СП 7.13130.2009 [Отопление, вентиляция и кондиционирование], размеры дымового канала определяются исходя из мощности отопительного прибора и вида топлива согласно НПБ 252-98 и ГОСТ 9817-95.

При выборе размеров дымового канала следует учитывать, что диаметр его должен быть равным либо больше диаметра дымоотводящего патрубка отопительного прибора. Для не сертифицированного прибора сечение дымового канала должна быть определено согласно ГОСТ 9817-95.

При этом, согласно НПБ 252-98, расчетная величина скорости топочных газов в канале должна находиться в интервале от 1,5 до 2,0 м/с.

Руководство по эксплуатации и монтажу составлено с учетом требований пожарной безопасности, изложенных в следующих нормативных документах:

- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-93,

- Сводом Правил СП 7.13130.2009 "Отопление, вентиляция, кондиционирование",

- Правила производства работ, ремонта печей и дымовых каналов. ВДО, М., 1991.

2. ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМ

ДЫМОХОДОВ

Модульные системы дымоходов из нержавеющей стали предназначены для отвода отработанных топочных газов от отопительного прибора. Они бывают: Моно-системы (без утеплителя), Термо-системы (с утеплителем) и коаксиальными (с приточной вентиляцией). Изготавливаются из нержавеющей жаростойкой стали марки 304, 321 толщиной 0,5-1,0 мм. и 316 марки толщиной 0,5мм. Предлагаемый диапазон диаметров от 90 до 1200 мм и толщиной теплоизолирующего материала (минеральная вата, армированная оцинкованной сеткой) –  30, 50 и 100 мм.

- Моно-системы дымоходов  (вставки).

Элементы моно-систем дымохода предназначены для использования в качестве вставок в уже существующие или вновь возводимые кирпичные дымоходные каналы. Обеспечивают сохранение их внутренней поверхности от разрушающего действия конденсата. Быстрый прогрев стальной вставки выводит «точку росы» за пределы дымохода, тем самым уменьшает образование конденсата на внутренних стенках. Моно-системы дымохода минимизируют нарост сажи на гладкой поверхности канала, и обеспечивают безопасную эксплуатацию отопительной системы. Рабочая температура в системе  моно-дымоходов -  450 град. С.

- Термо-системы дымоходов  (утеплённые дымоходы «сэндвич»)

Элементы термо-систем дымохода предназначены для использования в качестве самостоятельной конструкции, применяемой для отвода продуктов сгорания от отопительных приборов, работающих на различных видах топлива. Система устойчива к воздействию высоких температур, кислот и атмосферных воздействий. Между внутренней и внешней трубами имеется теплоизоляционный слой из базальтовой ваты. Толщина теплоизоляционного слоя зависит от типа отопительного прибора, вида строения и применяемых материалов. Гладкие стенки внутренней трубы дымохода уменьшают возможность оседания сажи. Рабочая температура в системе  термо-дымоходов -  600 град. С.

- Коаксиальные системы дымоходов (с приточной вентиляцией)

Система коаксиальных дымоходов предназначена для эксплуатации совместно с современными газовыми котлами с закрытой камерой сгорания и обеспечивает одновременный приток воздуха для горения и отвод продуктов сгорания. Рабочая температура в системе коаксиальных дымоходов -  200град. С. В отличие от двустенных систем дымохода, между внутренней и внешней трубами обеспечивается приточный канал.

3. ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ДЫМОХОДОВ

- Моно-системы дымоходов.

Применение системы заключается в подборе соответствующих параметров и диаметра дымохода в зависимости от характеристик отопительного прибора и высоты существующего дымохода. Диаметр и форма дымоходного канала должны обеспечивать беспрепятственное введение в него элементов Моно-системы. В случае наличия кривизны, осевого смещения или малых внутренних размеров старого дымохода применение Моно-системы  может оказаться невозможным.

- Термо-системы дымоходов.

Применение системы заключается в подборе соответствующих параметров нового дымохода, его диаметра, зависящего от  типа используемого отопительного прибора, высоты и месторасположения, исходя из требований по охране природы, а также формы и размеров, находящихся поблизости зданий и сооружений.

4. ЭЛЕМЕНТЫ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ И МОНАЖУ СИСТЕМ ДЫМОХОДОВ.

Монтаж систем дымоходов должен осуществляться квалифицированными установщиками в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-93, Сводом Правил СП 7.13130.2009 "Отопление, вентиляция, кондиционирование", Правилами производства работ по ремонту печей и дымовых каналов, настоящим руководством и рекомендациями производителя.

Для каждого отопительного прибора следует, как правило, устраивать собственный дымовой канал. Допускается к одному дымовому каналу присоединять несколько отопительных приборов. При этом сегменты подключения  соединительных патрубков в дымовой канал обязательно должны находиться на разной высоте (не менее 1.5 м).

Общая высота дымового канала от колосника отопительного прибора до устья трубы должна быть, как правило, не менее 4.5м, что обеспечивает необходимое разрежение и создает тягу. В бесчердачных зданиях при условии обеспечения устойчивой тяги высота дымового канала может быть принята менее 4,5 м.

Возвышение дымовых труб над кровлей здания следует принимать:

- не менее 1200 мм над плоской кровлей;

- не менее 500 мм над коньком кровли или парапетом - при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;

- не ниже уровня конька кровли или парапета при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета;

- не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту - при расположении дымовой трубы от конька или парапета более 3 м.

Размещение дымохода относительно гребня крыши:

# Наращивание дымохода при наличии возле здания преград:

Зоной ветрового подпора трубы считается пространство ниже линии, проведенной под углом 45 к горизонту от наиболее высоких точек вблизи расположенных сооружений и деревьев.

Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) – не менее 2 м.

Отступ от элементов строения и обрешетки при прохождении дымового канала через перекрытия и кровлю должен составлять:

- для труб с изоляцией –   min 150 мм,

- для труб без изоляции –  min 500 мм.

Устанавливать Моно-системы дымоходов рекомендуется не ближе 1 метра от стен и горючих поверхностей (дерево, обои и т.д.), на минимальном расстоянии от имеющегося дымохода (при его наличии), а свободное расстояние должно быть не менее 1,25 м. Расстояние до горючих поверхностей может быть сокращено до 200 мм при использовании Термо-систем дымоходов или если горючие материалы покрыть штукатуркой толщиной 25 мм или металлическим листом поверх слоя теплоизоляционного материала.

Места соединения элементов обязательно должны находиться вне потолочных перекрытий. Конструкции зданий из горючих и трудногорючих материалов, примыкающие к дымовым каналам, следует защищать от возгорания путем выполнения разделок и отступов в соответствии со Сводом Правил СП 7.13130.2009.

В чердачных помещениях не допускается устройство горизонтальных дымоходных каналов, а также отверстий для чистки дымовых каналов.

В зданиях с кровлями из горючих материалов на дымовых каналах должны быть установлены искроуловители из металлической сетки с отверстиями не более 10x10 мм. Обслуживание и чистка дымовых каналов от сажистых отложений должна выполняться специалистами, имеющими лицензию на данный вид деятельности, не реже 2-х раз в год.

При прохождении канала через неотапливаемое помещение или вне здания, канал следует выполнять из труб с теплоизоляцией.

Крепление элементов систем дымоходов к строительным конструкциям здания должно осуществляться с помощью кронштейнов или хомутов-кронштейнов.

6. МОНТАЖ СИСТЕМ ДЫМОХОДОВ

Сборка модульной системы

- Дымоход собирается последовательно по элементам «по конденсату», т.е. гофра внутренней трубы должна быть направлена вниз.

- а) При сборке внутренняя труба выдвигается на 50-70 мм(на размер

гофры). Гофрированная часть до зига промазывается жаропрочным герметиком (для каминов, печей - графитовый герметик (черный) «Гарант», «Колан», «Магма» рабочая температура не мене 1200 градусов цельсия, для котлов - силиконовый (красный акриловый) герметик типа «МастерСил» с рабочей температурой не мене 600 градусов цельсия) слоем 1,5-2 мм, и затем  внутренние трубы стыкуются.

б) Наружная часть элементов и утеплитель опускаются до ограничительного зига, скользя по состыкованной внутренней трубе. Наружные трубы герметиком не промазываются

в) Наружные трубы фиксируются между собой вытяжными заклепками или

саморезами по металлу между зигами по 3-4 шт.по окружности трубы

- Кронштейны и хомуты устанавливаются по мере монтажа вертикальной части трубы с последующей окончательной фиксацией хомута на кронштейне после полной установки трубы (по месту) и проверки ее вертикального положения, также фиксируются и растяжки (если они нужны).

- Внимание: После сборки дымоход нельзя топить двое суток для обеспечения застывания герметика.

- Проходы трубы через стену и перекрытие прорезается на 100 мм больше диаметра наружной трубы и закладываются вокруг трубы ватой “Roockwol” и закрываются фланцами.

- Подключение (соединение) дымохода с отопительным прибором в местах соединения также промазывается жаропрочным герметиком.

- Моно-системы дымоходов (вставки).

Перед монтажом вставок в существующем канале кирпичного дымохода необходимо удалить оторванные фрагменты кирпичной кладки и выступающий строительный раствор, а также излишек оставшихся в нем продуктов сгорания. С целью обеспечения ввода длинномерных и профильных элементов Моно-системы следует сделать соответствующие отверстия в нижней части кирпичного дымохода в месте подключения к отопительному прибору, а также в местах монтажа дополнительных контрольных профилей, всевозможных изгибов и непроходимых мест дымоходного канала. Вставки следует монтировать вставным методом по центру дымохода сверху или, при наличии такой возможности, снизу в существующий дымоходный канал, соединяя отдельные элементы системы таким образом, чтобы верхний элемент дымоходной системы входил внутрь нижнего, т.е.  «по конденсату», используя термостойкий герметик или мастику.

Для чистки и контроля состояния смонтированной Моно-системы  в нижней её части в доступном месте следует установить прочистное отверстие. Для отвода конденсата и атмосферных осадков, попадающих в дымовой канал, необходимо организовать слив конденсата, который исполняется как с боковым , так и с вертикальным отводом .

На выходе дымоходной системы, на крыше, для предотвращения попадания атмосферных осадков в дымоход, монтируется грибок. Кроме дымоходов работающих для отвода продуктов сгорания от котлов на жидком и газообразном видах топлива. Исходя из конкретных условий (требований заказчика, кровельного материала, метеорологических факторов и др.) вместо грибка возможно использование дефлектора, искрогасителя или усилителя тяги.

У смонтированной Моно-системы должен быть некоторый свободный ход, обеспечивающий её естественное удлинение за счёт линейного расширения металла.

На рис. 1 приведена схема монтажа Моно-системы, а  в табл. 1 приведен список необходимых для этого стандартных элементов.

Рис. 1 Схема монтажа Моно-системы дымохода внутри кирпичного дымохода (гильзовка)

| № п/п | Наименование элемента Моно-системы дымоходов |
| --- | --- |
| 1 | Конус |
| 2 | Жёсткая вставка L = 1000, 500, 250 мм |
| 3 | Узел прохода кровли (при необходимости) |
| 4 | Тройник 90 или 45 градусов |
| 5 | Фланец |
| 6 | Отвод 90 или 45 градусов |
| 7 | Прочистное |
| 8 | Опорный элемент |
| 9 | Слив конденсата |

Табл. 1 Список необходимых стандартных элементов Моно-системы.

- Термо-системы дымоходов (утеплённые дымоходы).

Возможны три основных варианта монтажа Термо-систем дымоходов:

- монтаж элементов Термо-системы частично внутри здания с выводом отдельных элементов наружу;

-  монтаж элементов Термо-системы на наружной стене здания с использованием её в качестве несущей конструкции;

-  монтаж элементов Термо-системы на отдельно стоящей несущей конструкции.

Способ построения Термо-системы дымоходов аналогичен способу построения Моно-системы. На рис. 2 представлены варианты построения Термо-системы дымоходов в зависимости от вариантов их монтажа. В таблице 2 представлен список необходимых стандартных элементов Термо-системы.

В случае значительной высоты дымохода необходимо использовать стандартный ряд монтажных элементов, переносящих нагрузку монтируемых над ними сегментов дымоходной системы на несущие элементы, расположенные ниже. Количество монтажных элементов и расстояние между ними представлено на рис. 3 и в таблице 3. В качестве обязательного несущего элемента, при построении Термо-системы, необходимо использовать подставку или кронштейн с хомутом, для распределения нагрузки. При возвышении дымохода над кровлей более чем на 2 метра необходимо использовать растяжки с применением хомута.

При прохождении дымохода через межэтажное перекрытие или стену применяются элементы противопожарной расшивки(проходные стаканы, фланцы), а через кровлю – узел прохода крыши или декоративный колпак.

Утепленные дымоходы следует монтировать вставным методом снизу вверх, соединяя отдельные элементы системы таким образом, чтобы внутренняя труба верхнего элемента дымоходной системы входила внутрь внутренней трубы нижнего элемента, т.е.  «по конденсату». Все элементы Термо-системы  необходимо скреплять между собой.

После завершения монтажных работ, необходимо проверить герметичность швов и наличие тяги в канале. Для качественной проверки наличия тяги следует к открытой нижней части канала поднести пламя свечи или полоску тонкой бумаги. Отклонение пламени или бумажной полоски в сторону канала свидетельствует о наличии тяги. Для качественного определения величины разрежения в канале следует использовать микроманометр любого типа с погрешностью измерения не более 2 Па. Разрежение в канале должно быть не менее 10 Па (для камина без дверцы - не менее 15 Па). При меньшем значении разрежения следует увеличить высоту дымового канала. Чтобы проверить герметичность сочленений дымового канала следует сочленения побелить меловой или известковой суспензией, а в канале зажечь материал, выделяющий при горении большое количество копоти (рубероид). Отсутствие копоти на побелке свидетельствует о герметичности сочленения.

Выявленные участки проникновения дыма из канала перемонтировать с применением термостойкого герметика и повторить проверку.

Рис. 2 Варианты построения Термо-системы дымоходов.

Рис. 3  Схема размещения термо-системы.

Расстояние между кронштейнами A, мм изменяется в пределах от 500 до 2000 мм.

Величина смещения B, мм изменяется от 50 до 2000 мм.

Таблица 2 Список необходимых стандартных элементов Термо-системы

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЫМОХОДОВ

При эксплуатации модульных систем дымоходов необходимо соблюдать требования настоящего руководства.

Модульные системы дымоходов предназначены для работы со всеми видами топлива: деревом, древесными отходами, картоном, торфяными брикетами, природным и сжиженным газом, дизельным топливом и т.д.

При эксплуатации модульных систем дымоходов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- растапливать печь легковоспламеняющимися или горючими жидкостями;

- применять дрова, длина которых превышает размеры топки, влажность выше 25%, дрова хвойных пород дерева;

- сушить одежду, обувь и иные предметы на деталях дымоходов;

- удалять сажу из дымохода путем выжигания;

- эксплуатировать отопительный прибор способом, не указанным в руководстве по его     эксплуатации;

- заливать огонь в топке водой;

- использовать хлор и его соединения.

При техническом надзоре, обследовании, техническом обслуживании и ремонте модульных систем дымоходов из нержавеющей стали необходимо руководствоваться Сводом правил по проектированию и строительству СП 13-101-99 «Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб».

# Text boxes

| № п/п | Наименование элемента Термо-системы дымоходов |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конус + Зонт |  |
| 2 | Утепленный дымоход L = 1000, 500, 250 мм |  |
| 3 | Утепленный отвод 90 или 45 градусов |  |
| 4 | Утепленный тройник 90 или 45 градусов |  |
| 5 | Утепленный сборник конденсата |  |
| 6 | Кронштейн с хомутом |  |
| 7 | Подключение (переход) |  |
| 8 | Проходной стакан |  |

зиг

гофра