Максимальный часовой расход газа при отсутствии паспортных данных определяется по формуле:

(нм3/ч),

где:   - максимальная мощность оборудования, Гкал/час;

- теплотворная способность условного топлива, равна 8000 ккал/нм3;

ŋ     - КПД котла;

- средний калорийный эквивалент природного газа, равен 1.

Максимальный расход газа при работе на полной мощности котла АХ 1200, мощностью 1.36 МВт (1,17 Гкал/ч.) составит:

нм3/ч