Министерство топлива и энергетики Российской Федерации

Департамент Государственного энергетического надзора и энергосбережения

(Госэнергонадзор)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ

ОРГАНОВ ГОСЭНЕРГОНАДЗОРА НА ПУСК ГАЗА НА УСТАНОВКИ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ И РЕЖИМНО-НАЛАДОЧНЫХ

ИСПЫТАНИЙ И НА ПРОМЫШЛЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА

УТВЕРЖДАЮ Заместитель министра топлива и энергетики Российской Федерации Ю.Н. Корсун 28.06.2000 г

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с «Положением о Министерстве топлива и энергетики Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 1996 года № 60, Законом Российской Федерации «Об энергосбережении» от 3 апреля 1996 года № 28-ФЗ, «Правилами поставки газа в Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 1998 года № 162, постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1998 года № 166 «О возложении на Министерство топлива и энергетики Российской Федерации функций государственного надзора за эффективным использованием энергетических ресурсов в Российской Федерации», «Положением о государственном энергетическом надзоре в Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 1998 года № 938, «Положением о порядке осуществления государственного контроля за рациональным и эффективным использованием газа в Российской Федерации», утвержденным Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 12 февраля 1996 года и зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 марта 1996 года № 1042, и на основании Общесоюзного руководящего документа (ОРД 2-87) «Порядок получения разрешения органов Госгазнадзора на пуск газа на установки для проведения пусконаладочных работ и режимно-наладочных испытаний и на промышленное потребление газа», утвержденного приказом Главгосгазнадзора СССР от 26 июня 1987 года № 16.

1.2. Положение распространяется на предприятия, организации и отдельные установки, в том числе:

- тепловые электростанции, котельные и отдельные паро- и теплогенерирующие установки;

- газовые воздухо- и водонагреватели, газовые инфракрасные излучатели и другое газоиспользующее оборудование, применяемое для генерации любых видов теплоэнергии;

- технологическое газоиспользующее оборудование всех отраслей промышленности, потребляющее газ в качестве топлива, в том числе газовые печи, сушильные установки, газогорелочные устройства, испытательные стенды и т. п.;

- оборудование, использующее газ в качестве сырья;

- газоиспользующее оборудование, применяемое при добыче, переработке, хранении и транспортировке газа.

1.3. Положение не распространяется на оборудование, использующее газ для приготовления пищи (плиты бытовые, ресторанные, мармиты и т. д.), оборудование для индивидуального отопления и горячего водоснабжения жилых помещений (водонагреватели проточные и емкостные печи отопительные бытовые), газовые приборы, потребляющие менее 1 м3 в час, оборудование, использующее газ в качестве рабочего агента для добычи нефти.

2. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ ОРГАНОВ ГОСЭНЕРГОНАДЗОРА

НА ПУСК ГАЗА НА УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ

РАБОТ И РЕЖИМНО-НАЛАДОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Разрешение органов Госэнергонадзора на пуск газа на установки для проведения пусконаладочных работ и режимно-наладочных испытаний (форма разрешения - приложение 1) выдается потребителю газосбытовой и пусконаладочной организациям управлением Госэнергонадзора субъекта Российской Федерации, в зоне деятельности которого находится подключаемое к газовым сетям предприятие или установка. В разрешении на пуск газа указывается срок его действия, устанавливаемый органом Госэнергонадзора по согласованию с потребителем и наладочной организацией.

Без разрешения органов Госэнергонадзора пуск газа на установки запрещается.

2.2. Возможность выдачи разрешения на пуск газа определяется инспектором газового надзора Госэнергонадзора после ознакомления с представленной документацией, обследования им оборудования и оформления акта проверки готовности оборудования к приему газа.

В случае если топливным режимом предусмотрено применение резервного (аварийного) топлива, разрешение на пуск газа на газоиспользующие установки дается лишь после окончания строительства резервного топливного хозяйства в соответствии с проектом и готовностью газоиспользующих установок к работе на установленном резервном (аварийном) топливе.

2.3. Для получения разрешения на пуск газа организация, которая будет эксплуатировать газоиспользующую установку, должна не менее чем за 10 дней вызвать инспектора газового надзора органа Госэнергонадзора в субъекте Российской Федерации и представить ему следующие материалы:

- разрешение на использование газа установкой (топливный режим);

- рабочий проект, зарегистрированный в инспекции;

- исполнительно-техническую документацию: чертежи, схемы, паспорта на газоиспользующее, теплоутилизирующее оборудование и газогорелочные устройства, узлы учета расхода газа, резервного топлива, вырабатываемой и отпускаемой тепловой энергии;

- заводские инструкции по монтажу и эксплуатации оборудования, сертификаты качества, акт рабочей комиссии о приемке основного и вспомогательного оборудования и оборудования, входящего в состав резервного топливного хозяйства;

- договоры на поставку газа и резервного топлива;

- справку о наличии резервного (аварийного) топлива;

- договор на проведение пусконаладочных и режимно-наладочных работ с наладочной организацией;

- лицензии Госэнергонадзора на право производства, передачи и распределения тепловой энергии, монтаж, наладку, ремонт энергообъектов, энергетического и теплоэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей;

- соответствующие лицензии и разрешения на право проведения работ организаций, выполнявших монтажные работы, и организаций, которые будут проводить пусконаладочные и режимно-наладочные работы;

- разрешение инспектора котлонадзора на проведение пусконаладочных работ;

- акт рабочей комиссии с подписью инспектора Госгортехнадзора России о приемке под пусконаладочные работы газового оборудования и автоматики безопасности;

- акты приемки резервного топливного хозяйства;

- протоколы комиссии по проверке знаний «Правил пользования газом в Российской Федерации» руководителями и специалистами организации владельца подключаемого оборудования, заключение наладочной организации о готовности оборудования к проведению пусконаладочных работ и режимно-наладочных испытаний;

- приказ по предприятию о назначении лица, ответственного за эффективное использование газа.

2.4. После производства пуска газа на оборудование потребитель и газоснабжающая организация должны сообщить в орган Госэнергонадзора, выдавший разрешение на пуск, сведения о дате и времени осуществления подачи газа на установку, заполнив и направив в адрес управления Госэнергонадзора отрывной талон разрешения на пуск газа.

3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ ОРГАНОВ ГОСЭНЕРГОНАДЗОРА

НА ПРОМЫШЛЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА

3.1. Проверка качества режимно-наладочных испытаний производится в соответствии с «Требованиями органов Госэнергонадзора к проведению наладочных работ на газоиспользующем оборудовании» в присутствии представителей потребителя и наладочной организации.

Для этого необходимо:

потребителю - не менее чем за 10 дней вызвать инспектора газового надзора органа Госэнергонадзора в субъекте Российской Федерации и обеспечить возможность выполнения приборного обследования работы оборудования не менее чем на одной из нагрузок, указанных в режимной карте;

наладочной организации - представить в управление Госэнергонадзора субъекта Российской Федерации технический отчет о проведении режимно-наладочных работ для проверки и регистрации.

3.2. Разрешение органов Госэнергонадзора на промышленное потребление газа (форма разрешения - приложение 2) выдается потребителю и газоснабжающей организации органом Госэнергонадзора после полного завершения режимно-наладочных испытаний, проверки их качества и заключения инспектора о готовности оборудования к эффективному использованию газа.

3.3. Если топливным режимом предприятию установлено резервное топливо, одновременно с разрешением на промышленную эксплуатацию оформляется «технологическая броня газопотребления».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Управление Государственного энергетического надзора

по __________________________________

(наименование субъекта Федерации)

ИНСПЕКЦИЯ ГАЗОВОГО НАДЗОРА

_______________________________________________________________________________

№ ________________________                                             «_____» ____________________ г.

_____________________________

_____________________________

РАЗРЕШЕНИЕ

на подачу газа для проведения пусконаладочных работ

Разрешается подать газ на ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

на срок до «__» _________ 200 __г. в объеме выделенных лимитов.

Для утилизации уходящих газов установлено ________________________________________

_______________________________________________________________________________

По истечении указанного срока письменно вызвать инспектора для предъявления агрегатов в промышленную эксплуатацию. Промышленная эксплуатация агрегатов без разрешения инспекции газового надзора ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Государственный инспектор:

__________________________________________________________________________________

Отрывной талон                                              _________________________________________

(Ф.И.О. руководителя органа Госэнергонадзора)

__________________________________________

__________________________________________

Настоящим сообщаю, что пуск газа на ______________________________________________

_______________________________________________________________________________

(наименование, установочный и регистрационный № подключенного оборудования)

произведен «__» _____________ 200 __ г. в ______ час.

Руководитель предприятия:

_______________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Управление Государственного энергетического надзора

по _________________________________________

(наименование субъекта Федерации)

ИНСПЕКЦИЯ ГАЗОВОГО НАДЗОРА

_______________________________________________________________________________

№ ________________________                                             «_____» ____________________ г.

_____________________________

_____________________________

РАЗРЕШЕНИЕ

на промышленную эксплуатацию газоиспользующих установок

Разрешается с «___» ________200__ г. промышленная эксплуатация _____________________

_______________________________________________________________________________

Для утилизации уходящих газов установлено ________________________________________

_______________________________________________________________________________

Экономический эффект от утилизации, достигнутый в результате пусконаладочных работ, составляет___________ кубических метров в час.

Проектный экономический эффект________ кубических метров в час.

Разрешение на пусконаладочные работы выдано инспекцией

«___» ___________________ г. № ______________

Государственный инспектор _____________________________________________________

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения

2. Порядок получения разрешения органов Госэнергонадзора на пуск газа на установки для проведения пусконаладочных работ и режимно-наладочных испытаний

3. Порядок выдачи разрешения органов Госэнергонадзора на промышленное потребление газа

Приложение 1. РАЗРЕШЕНИЕ на подачу газа для проведения пусконаладочных работ

Приложение 2. РАЗРЕШЕНИЕ на промышленную эксплуатацию газоиспользующих установок