Расчет количества опасного вещества, находящегося в газопроводах ИП ...

В соответствии со ст. 2 и приложением 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», опасными производственными объектами являются сети газораспределения и сети газопотребления, на которых используется природный газ в количествах, указанных в приложении 2, а именно свыше 1 тонны.

1. Объем участка газопровода определяется по формуле:

где dвн  - внутренний диаметр участка газопровода, м;

L - протяженность газопровода, м.

2. Масса опасного вещества определяется по формуле:

где P – абсолютное давление участка газопровода, выраженное в кгс/см2;

V – объем участка газопровода, м3

ρ – плотность природного газа при нормальных условиях, кг/м3

(ρ=0,73 кг/м3).

3. Рассчитываем количество природного газа в подземном и надземном газопроводах высокого давления (Pизб = 6 кгс/см2), диаметром 57х3,5мм, протяженностью 10,7м.

4. Рассчитываем количество природного газа в надземном газопроводе низкого давления (Pизб = 0,02 кгс/см2), диаметром 57х3,5мм, протяженностью 1,5м.

5. Рассчитываем количество природного газа в надземном газопроводе низкого давления (Pизб = 0,02 кгс/см2), диаметром 32х2,8мм, протяженностью 0,5м.

6. Рассчитываем количество природного газа во внутреннем газопроводе низкого давления (Pизб = 0,02 кгс/см2), диаметром 32х2,8мм, протяженностью 1,0м.

7. Рассчитываем количество природного газа во внутреннем газопроводе низкого давления (Pизб = 0,02 кгс/см2), диаметром 25х2,8мм, протяженностью 5,0м.

8. Рассчитываем количество природного газа во внутреннем газопроводе низкого давления (Pизб = 0,02 кгс/см2), диаметром 20х2,8мм, протяженностью 4,5м.

9. Определяем общее количество природного газа в газопроводах ИП

Таким образом, сеть газопотребления ИП ... не является опасным производственным объектом.

Ведущий инженер газоснабжения                                            Диманчо

ООО «                    »