Демонстрационный расчет на тему: 
Нужно ли учитывать болтовые соединения в трубопроводных системах и в узлах металлических конструкций?

Описание задачи:
две трубы, имеющие одинаковые граничные условия - защемление на левых концах.
- первая труба - "сплошная"
- вторая труба - имеет фланцевое соединение на болтах - моделируются контакты между фланцами и болтами.
Нагрузка: вертикальная сила вверх по оси У и изгибающий поперечный момент по оси Х.

Приведенные напряжения по Мизесу.

Максимальные главные деформации.

Минимальные главные деформации.

Суммарные перемещения.

Углы поворота вокруг оси Х.

Углы поворота вокруг оси У.

Углы поворота вокруг оси Z.

Выводы: 
	Распределение напряжений и деформаций различается не только количественно, но и качественно.
	Игнорировать  болтовые соединения не допустимо.