# Раздел 2.   Проект полосы отвода.

# Характеристика участка строительства трассы газопровода.

В административном отношении район строительства газопровода расположен в _. Территория спланирована при застройке микрорайона.

Трасса подземного газопровода проходит от угла здания гаража и врезается в существующий газопровод, проходящий вдоль ул. _.

В геоморфологическом отношении участок приурочен к водораздельному склону к р. _. Общий уклон поверхности в восточном направлении – в сторону местного базиса эрозии. Рельеф спокойный, абсолютная отметка устья скважины -147,87м.

Климатическая характеристика

Район проведения изысканий расположен на территории, относящейся к строительно-климатической зоне I-В. Климат района умеренно континентальный, отличается теплым летом и умеренно холодной зимой.

Основные метеорологические характеристики района исследований приняты по данным наблюдений на ближайшей метеостанции г. _, приводятся в таблицах 1-3 согласно СП 131.1333.2012 «Строительная климатология».

Таблица 1 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С.

| ГМС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Киров | -14,4 | -12,9 | -6,7 | 2,2 | 10,0 | 15,4 | 17,9 | 15,3 | 9,0 | 1,5 | -5,7 | -11,8 | 1,6 |

Средняя годовая температура воздуха на рассматриваемой территории 1,6ºС. Средние месячные температуры с отрицательными значениями охватывают период с ноября по март. Самый холодный месяц – январь, со среднемесячной температурой воздуха минус 14,4ºС.

Таблица 2 – Климатические параметры холодного периода года

| Температура воздуха наиболее холодных суток, ºС |  |
| --- | --- |
| обеспеченностью 0,98 | - 39 |
| обеспеченностью 0,92 | - 37 |
| Температура наиболее холодной пятидневки, ºС |  |
| обеспеченностью 0,98 | - 35 |
| обеспеченностью 0,92 | - 33 |
| Температура воздуха, ºС обеспеченностью 0,94 | - 19 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, ºС | - 45 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, ºС | -7,2 |
| Продолжительность периода, (сут) и средняя температура воздуха, ºС, периода со средней суточной температурой воздуха: |  |
| равной и менее, 0ºС | 168 / -9,0 |
| равной и менее, 8ºС | 231 /-5,4 |
| равной и менее, 10ºС | 247 /-4,8 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 86 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % | 82 |
| Количество осадков за ноябрь-март, мм | 167 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | Ю |
| Средняя скорость ветра м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 ºС | 3,9 |

Снежный покров образуется после середины ноября, его таяние происходит в первой половине апреля. Устойчивый снежный покров держится 170 дней в году, средняя высота 60-80см.

Среднемесячная температура июля, самого теплого месяца, составляет плюс 17,9ºС.

Летний сезон начинается в первой декаде июня и заканчивается в первой декаде сентября, летние осадки часто носят ливневой характер и нередко сопровождаются грозами. Средние месячные температуры положительными значениями охватывают период с апреля по октябрь.

Таблица 3 – Климатические параметры теплого периода года

| Температура воздуха наиболее теплых суток ºС |  |
| --- | --- |
| обеспеченностью 0,95 | 21,8 |
| обеспеченностью 0,99 | 25,7 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца ºС | 23,1 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха, ºС | 37 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, ºС | 10,1 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 70 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % | 57 |
| Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 415 |
| Суточный максимум осадков, мм | 137 |
| Преобладающее направление ветра за июнь-август | З |

Направление ветра имеет хорошо выраженный годовой ход: зимой преобладают ветры южных направлений, летом – северо-западных. В переходные периоды ветры неустойчивые.

За многолетний период среднегодовое количество осадков в районе изысканий составляет 550-600мм.  Максимум осадков приходится на теплый период года, минимум - на зимний.

Районирование изучаемого участка работ для зданий (сооружений) согласно СНиП 2.01.07-85*:

- по весу снегового покрова – V;

- по средней скорости ветра, м/с за зимний период – 4;

- по давлению ветра – I;

- по толщине стенки, мм, гололеда – II;

- по средней месячной температуре воздуха,0С, в январе - минус 150;

- по средней месячной температуре воздуха,0С, в июле - плюс 200;

- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от средней месячной температуры, 0С, в январе – 200.

- Обоснование необходимости размещения проектируемого газопровода на землях сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, водных объектах, землях особо охраняемых природных территорий.

Для строительства газопровода среднего давления отведен в аренду на период строительства земельный участок общей площадью 165,1м2.

Перечень земельных участков, вовлекаемых в границы охранной зоны газопровода:

- государственная собственность не разграниченная, составляют 21,84м2;

- для размещения склада, составляют 143,26м2.

Категория – земли населенных пунктов.

Размеры участков позволяют рационально размесить трассы газопроводов с учетом действующих норм и правил.

Границы земельных участков, выделенных для строительства газопроводов, согласованы со всеми заинтересованными организациями и входят в состав исходных данных для проектирования.

Трассы газопроводов проходят по местности с равнинным рельефом, по заселенной территории. Сооружения, требующие сноса, по трассе газопровода отсутствуют. Естественные преграды по трассе газопровода отсутствуют.

Трасса газопровода выбрана:

- кратчайшая, с целью экономичности строительства;

- с целью удобства строительства и обслуживания сети газоснабжения.

# Обоснование размеров земельных участков.

Земельные участки, отведенные под строительство газопроводов установлены согласно заключению администрации, г_ о предоставлении ОАО «Газпром» в безвозмездное срочное пользование земельных участков на период проектирования и строительства объекта газификации. Землепользователем является администрация г. _ (государственная собственность).

Согласно документам о предварительном согласовании и отводе земельных участков под строительство газопроводов, общая площадь отчуждаемых земель составляет 165,1м2.

Согласно Земельному Кодексу, т.к., земельный участок, отчуждаемый для строительства газопровода, находится в государственной собственности (не занят правами третьих лиц), затраты на изъятие земельных участков составляют 0 руб. 00 коп.

4.  Перечень искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их характеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству.

Положение трассы газопровода принято согласно акту выбора трассы, согласованного со всеми заинтересованными организациями.

Во временное пользование отводятся земли под трассу газопровода, площадки складирования материалов и временные дороги на период строительства вдоль трассы газопровода.

Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого газопровода определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, отвалов растительного и минерального грунта и плети сваренной трубы газопровода.

Для расчетов полосы временного отвода земель под строительство газопровода использована следующая литература:

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- А.П.Шальнов «Строительных газовых сетей и сооружений»;

- Г.А.Седлуха, О.М.Фридман «Справочник мастера строителя газопроводов»;

- С.П.Епифанов, В.М.Казаринова, И.А.Онуфриева «Машины для земляных работ. Справочное пособие».

Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам.

Перечень землепользователей

| Наименование землепользователей и землевладельцев | Границы землевладений по пикетно |
| --- | --- |
| Администрация г._ | ПК0 - ПК0+40,0 |

Характеристика земель, отводимых во временное пользование

| Наименование земель | Линейная часть, кв.м |
| --- | --- |
| Администрация г._ | 165,1 |

Характеристика земель, отводимых в постоянное пользование

| Наименование земель | Краны шаровые, кв.м. | Площадка ГРПШ с подъездными дорогами, кв.м. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого | - | - |  |

Перечень искусственных сооружений, инженерных коммуникаций

| Характеристика сооружений (коммуникаций) | ПК | Глубина заложения, м | Владелец сооружения (коммуникаций) |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопровод | ПК0+2,0 | 2,00 |  |

# Решения по организации рельефа трассы и инженерной подготовки территории.

В процессе строительства газопровода, существенных трансформаций и образования новых техногенных форм рельефа не предполагается, т.к., трасса газопровода, в основном прокладывается по населенной местности со спланированным рельефом, проектом предусматривается техническая рекультивация нарушенных земель, строительные работы носят кратковременный характер. Строительство газопровода, на антропогенную нагрузку и ландшафт территории, существенного влияния не окажет.

Прокладка газопровода предусматривается без переустройства существующих коммуникаций и сноса зеленых насаждений.