Заказчик - АО «МОСГАЗ»

Ликвидация взрывопожароопасного производственного объекта (котельной) по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д.20, стр.5

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

# 1. Реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектной документации.

Основанием для разработки проекта по объекту «Ликвидация взрывоопасного производственного объекта (котельной) по адресу: Москва, ул. Лесная, д.20, стр.5» является договор между заказчиком АО «МОСГАЗ» и субподрядчиком

# 2. Исходные данные.

Рабочая документация «Ликвидация взрывоопасного производственного объекта (котельной) по адресу: Москва, ул. Лесная, д.20, стр.5»  разработана на основании следующих документов:

- техническое задание АО «МОСГАЗ» на реконструкцию стального газопровода;

- схема к техническому заданию № 1239 от 10.2015г.;

Рабочая документация на строительство газопровода разработана в соответствии с действующими нормами, правилами, стандартами и учитывает требования Федерального закона от 21.07.97 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

3. Перечень используемой нормативной документации.

1. СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»

2. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»

3. СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»

4. СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»

5. ГОСТ 9.603-2005 «ЕСЗКС. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии»

6.  РД 153-39.4-091-01 «Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от коррозии»

7. СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»

8. «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. N 542.

9. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»

10.  Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (с изменениями и дополнениями»

11. «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления №870 от 29.10.2010г»

12. МГСН 2.07-01 «Основания, фундаменты и подземные сооружения»

2.Обрезка газопровода.

Рабочим проектом «Ликвидация взрывоопасного производственного объекта (котельной) по адресу: Москва, ул. Лесная, д.20, стр.5» пpедусматpивается ликвидация газовой котельной, в связи с переходом на центральное теплоснабжение в эксплуатацию центрального теплового пункта.

Данным проектом предусмотрена обрезка существующего подземного и надземного газопровода Ду150 среднего давления по территории на ул. Новосущевская  с последующей продувкой газопровода и установкой заглушек.

Существующей надземный газопровод Ду100, 150 среднего давления, проложенный по стенам зданий №27 стр.1 по ул. Сущевская, по №24 стр.5, стр.4  по ул. Новослободская подлежит обрезке и демонтажу.

Демонтаж газооборудование котельной.

Демонтаж парового котла ДКВР 4-13;

Демонтаж парового котла ДЕ 4-14 ГМ, экономайзер системы ЭП 2-94;

Демонтаж газорегуляторной установки  (ГРУ) и внутреннее газооборудование котельной:

- регулятор давления –РДУК 2Н-100/70

-предохранительно запорный клапан ПКН-100;

-предохранительно-запорный клапан ПСК-50С;

-Фильтр волосяной;

-манометры- на филтре, на байпасе, на выходе линии регулирования,  перед ПСК;

- запорная арматура

-Электромагнитный предохранительно-запорный клапан ПНК-100 – 2шт.

-Дроссельная заслонка  ЗД-100 – 2 шт.;

-отвод 108х4,0 – 2+2+7

Отвод 159х4,0 – 2+4

-стыковое 108х4,0-1

Уголовое 108х159 -1+1

Уголовое 159х159-1

Уголовое 159х219

Переход 159х108 -2+1

Кирпичная дымовая труба Н=27м, L=850мм построена в 1910г. Выполнено обследование дымовой трубы. Труба не сносится , т. к. является памятником архитектуры. На дымовую трубу выполнено обледование.

Строительно-монтажные работы по прокладке газопровода должны выполняться с соблюдением условий согласования с заинтересованными организациями (смотри ведомость согласований),  СНиП 42-01-2002  и  требований "Правил безопасности систем газораспределения  и  газопотребления",  СП 42-101-2003,  СП 42-102-2004 и  Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве от 7 декабря 2004 года № 857-ПП.

Правила производства и приемки работ должны соответствовать требованиям СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы", СНиП III-4-80*, "Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления" ПБ 12-529-03, "Пpавилам пpоизводства  земляных и стpоительных pабот, пpокладки и пеpеустpойства инженеpных сетей и коммуникаций в г. Москве",  СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" и СП 42-102-2004 "Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб".

Все скpытые pаботы должны быть выполнены в соответствии со СНиП 42-01-2002. На скрытые работы должны быть составлены акты согласно СНиП 12-01-2004.

3.Мероприятия по охране окружающей среды.

При разработке рабочего проекта приняты технические решения в соответствии  с действующими нормами и правилами, составленными с учетом требований по охране  окружающей среды, а также с учетом согласований землепользователей и заинтересованных организаций. При выполнении всех строительных работ по обрезке газопровода необходимо соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения ее устойчивое равновесие и не нарушая условия землепользования,  установленные законодательством по охране природы.

В целях охраны природы необходимо выполнять следующие условия:

- обязательное соблюдение границ территории, отводимой для строительства;

- оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

- использование только специальных установок для подогрева воды, материалов;

- слив горючесмазочных материалов только в   специально отведенных   и оборудованных для этих целей местах;

-    выполнение в полном объеме мероприятий по сохранности зеленых насаждений;

- соблюдение требований местных органов охраны природы;

- . для предотвращения загрязнения поверхностных и надземных вод необходимо улавливать загрязненную воду. Все производственные и бытовые стоки должны быть очищены.

После окончания основных работ строительная организация должна восстановить водосборные канавы, дренажные системы и дороги, расположенные в пределах полосы отвода земель или пересекающих эту полосу, а также придать местности проектный рельеф и восстановить природный.

4.Противопожарная безопасность.

Пожарная безопасность на строительной площадке и местах производства работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации»

ППБ 01-03 утвержденных ГПС МЧС РФ и «Правил пожарной безопасности при производстве сварочных и других огневых работ на объектах».

На строительной площадке необходимо: обеспечить правильное складирование материалов и изделий с тем, чтобы предотвратить загорание легковоспламеняющихся и горючих материалов, ограждать места производства сварочных работ, своевременно убирать строительный мусор, разрешать курение только в строго отведенных местах, содержать в постоянной готовности все средства пожаротушения (линии водопровода с гидрантами, огнетушители, сигнализационные устройства, пожарный инвентарь).

Хранение масляных красок, смол, масел и смазочных материалов совместно с другими горючими материалами не допускается.

Баллоны с газом хранить под навесом, защищающим от прямых солнечных лучей.

Хранение в одном помещении баллонов с кислородом и горючими газами не допускается.

Разведение костров на территории строительства запрещается. Все работы, связанные с применением открытого пламени допускается вести с разрешения лица, ответственного за пожарную безопасность.

При производстве этих работ должны приниматься меры пожарной безопасности: уборка горючих материалов, выставление пожарных постов, обеспечение средствами пожаротушения и т.д.

Хранение горючесмазочных материалов и газовых баллонов на стройплощадке не предусмотрено. Завозить по мере надобности в соответствии с технологической потребностью.

Электробезопасность на строительной площадке и местах производства работ должна обеспечиваться в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81*.

Временные бытовые помещения должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с выводом на пункт охраны с круглосуточным дежурством.

Работники, выполняющие монтажные работы, должны  быть обеспечены исправным инструментом, приспособлением и спецодеждой.

Все оборудование,  работающее под напряжением свыше 36В, должно быть заземлено в соответствии с требованиями  «Правил устройства электроустановок» и ГОСТ 12.1.030-81*.

Применение для понижения давления автотрансформаторов, дроссельных катушек и реостатов запрещается.

Каждый рабочий, выполняющий работы по соединению труб, должен знать: технологию выполнения работ, специальные инструкции по технике безопасности, тушению пожаров и предотвращению взрывов, правила личной гигиены, способы оказания первой помощи пострадавшим.