СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………………….……………3

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ОВОС……………………………………………………4

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ

И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЙОНА И ПЛОЩАДКИ

СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ……………………………….……….…..6

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…………………………………………...11

Существующее положение …………………………………………….…..11

Характеристика  проектируемой  деятельности………………………………….…..13

Перечень источников  отрицательного воздействия  на окружающую среду...15

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА  ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ………………..16

Атмосферный воздух………………………………………………………………………….16

Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от технологического оборудования  …………………………………………………………..16

# Расчет и анализ величин  концентраций  загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха………………………………………………………………..20

Воздействия  на  земельные ресурсы, геологическую среду……………………..21

Воздействие на водный бассейн…………………………………………………………..22

Воздействия промышленных отходов …………………………………………………….24

Воздействие на почву …………………………………………………………………………25

Оценка воздействия  проектируемой деятельности на окружающую техногенную среду………………………………………………………………………………25

Комплексные мероприятия по обеспечению нормативного состояния окружающей природной среды……………………………………………………………26

##### Заявление  об экологических последствиях  …………………………………………. 27

##### Заявление  о намерениях……………………..  ………………………………………….. 28

Приложения ………………………………………………………………………………………..29

1. Введение

В работе выполнена   экологическая оценка  рабочего проекта «Переоборудование существующих помещений кладовщика блока складов под склад для хранения кислот и щелочи».

В ОВОС рассмотрены различные аспекты  охраны  окружающей природной среды  от воздействия  на нее данного вида работ. Установлены  количественные и качественные  характеристики источников  загрязнения, оценено влияния   объекта  на окружающую природную среду.

2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ОВОС

Основанием для проведения оценки воздействия на окружающую природную среду намечаемой хозяйственной деятельности являются:

- заказ-задание «Переоборудование помещений кладовщика блока складов под склад кислот и щелочи», утвержденного исполнительным директором - требования  ДБН А.2.2.-3-04 «Состав, порядок разработки, согласований и утверждения проектной  документации для строительства»;

- ДБН А.2.2.-1-2003 «Состав  и содержание  материалов оценки воздействий на окружающую среду при проектировании  и строительстве  предприятий, зданий и сооружений. Основные положения проектирования».

Целью оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) объекта, является обоснование  целесообразности строительства и способов его реализации, определение путей и способов нормализации состояния окружающей среды  и обеспечение требований экологической безопасности.

При разработке ОВОС были учтены требования Законов Украины "Об охране окружающей природной среды",  "Об охране атмосферного воздуха", "Об экологической  экспертизе",  Земельного  Кодекса  Украины, Водного Кодекса Украины.

Данный раздел выполнен на основании следующих нормативных  документов:

1) ДБН А.2.2-1-2003.  Состав и содержание материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при проектировании и строительстве предприятий, зданий и сооружений.

2) Список предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест с дополнениями.

В проводимой оценке вредного  воздействия  не  рассматривалось воздействие:

- на растительный и животный мир - в связи с большой техногенной нагрузкой,  испытываемой территорией в предыдущие годы (городская территория);

- на  техногенную среду - в связи с тем,  что предприятия промышленного,  сельскохозяйственного и жилищно-гражданского  назначения,  а также памятники архитектуры, истории и культуры не попадают в зону активного воздействия проектируемого  объекта.

Одно из основных требований Закона «Об охране атмосферного воздуха»  -  установление  и соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) загрязняющих веществ. Выполнение экологических  требований и ограничений обеспечивается мероприятиями по снижению и предотвращению поступления загрязняющих веществ в окружающую среду и улучшению условий рассеивания.

3.  КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ

И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЙОНА И ПЛОЩАДКИ

СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1  Физико-географические условия

Настоящий проект предусматривает переоборудование  существующих  помещений кладовщика блока складов и  размещением в нем склада для хранения кислот и щелочи.  Переоборудуемое помещение является встроенным в блок складов,  для хранения огнеупорных материалов, в осях 3-4, по ряду А-Б (см. л.2, черт. ЭС 20-26 ВК), который расположен на территории

К существующему блоку складов имеется подъезд автотранспорта и погрузочной техники.

Географический район строительства характеризуется резко континентальным климатом со сравнительно малым количеством атмосферных осадков и частыми ветрами.

Среднегодовое количество осадков колеблется от 823 до 625 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июле-августе, наименьшее – в марте.

Величина снегового покрова в январе достигает 310 мм.

Ветры преимущественного восточного направления.  Сила ветра достигает   7,9 м/сек.

Среднегодовая температура в г.Донецке плюс 7,5 0С.

Самым холодным месяцем является февраль, наиболее жарким – июль.

Промерзаемость грунта достигает 1,0 м.

3.2 Климатическая  характеристика

Донецк расположен в степной зоне на юго-востоке Украины в верховьях реки Кальмиус. Его территория – холмистая равнина на юго-востоке Донецкого кряжа. Почвы северной подзоны степи представлены обыкновенными черноземами с относительно  мощным гумусовым горизонтом. Животный мир  является типичным для степной зоны Украины. Фауна Донецкой области насчитывается более 25 тысяч видов животных разных систематических групп, из которых более 24 тысяч видов- беспозвоночные.

Климат умеренно континентальный  с большой годовой амплитудой колебания температуры, с дефицитом влаги и сильными ветрами с юго-восточного и восточного направлений, летом высокая температура воздуха и ливни. Количество осадков в год – 524 мм. Самые холодные месяцы – январь и февраль.  Среднегодовая температура  воздуха более 7 0С , зимой –минус 5-7 0С, летом достигает 30 0С и более . Самый теплый месяц июль.  Средняя месячная  температура  воздуха 13 часов самого жаркого месяца  июля равна 27 0С , самого холодного зимнего месяца – минус 7-9 0С . Максимальная глубина промерзания грунта – 90 см.

Метеорологические  характеристики  и коэффициенты, определяющие условия  рассеивания загрязняющих веществ  в атмосфере приведены по данным Донецкого областного центра гидрометеорологии (представлены в приложении).

Таблица 1

| Наименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| 1. Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы | 200 |
| 2. Коэффициент рельефа местности | 1 |
| 3. Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца. Т0С | 27,6 |
| 4. Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца. Т0С | -9,8 |
| 5. Среднегодовая температура воздуха | 8,0 |
| 6. Среднегодовая повторяемость направления ветра в % для розы ветров |  |
| С | 8,6 |
| СВ | 11,9 |
| В | 20,0 |
| ЮВ | 17,9 |
| Ю | 10,3 |
| ЮЗ | 10,8 |
| З | 12,9 |
| СЗ | 7,6 |
| Штиль | 10,6 |
| 7. Средняя скорость ветра /И/, повторяемость превышения которой составляет 5% | 12 м/с |

В целом природно-климатические условия  являются типичными для  восточной Украины, основные особенности которых: жаркое и сухое лето с редкими дождями ливневого характера, умеренно холодная зима, плавная смена времен года, недостаточная увлажненность, переменчивость направлений и скоростей ветра, ограниченность фауны и флоры. Все это непосредственно оказывает влияние на условия загрязнения, самоочищаемость территории и комфортность проживания населения.

Ветровой режим воздушных потоков, в основном, благоприятен для активного воздухообмена в нижних слоях атмосферы.

Метеорологические условия существенно влияют на перенос и рассеивание вредных веществ, поступающих в атмосферу, воду и почву.

Режим ветра в основном благоприятен для активного воздушного обмена в нижних слоях атмосферы и на высотах до 0,5 км. В то же время в наиболее жаркий период (июль-сентябрь) наблюдается и наибольшее количество штилей (около 40%), что приводит к повышению концентраций вредных веществ в приземном слое. Существенным фактором в учете возможности накопления загрязняющих веществ в приземном слое имеют температурные инверсии (приземные и приподнятые).

Повторяемость приземных инверсий в ночное время в среднем за год составляет 48%, в летние ночи до 74-99%, в дневное время 2-4%. Средняя толщина слоя приземных инверсий составляет 0,38 км в ночное время и 0,24 км в дневное.

Потенциал загрязнения атмосферы по приземным инверсиям в среднем за год высокий, а в летние ночи - очень высокий.

Приподнятые инверсии в нижнем 2-х км слое в среднем за год в ночное время наблюдаются в 44% от всех выпусков радиозондов, а днем в 62%. Средняя мощность приподнятых инверсий ночью составляет 0,35 км, днем - 0,32 км.

Влияние приподнятых инверсий на условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере незначительно.

В осенне-весенний период часты туманы, морось, что при загрязнении окружающей среды дополнительно оказывает негативное влияние на условия проживания населения.

В результате смыва талыми и дождевыми водами загрязнений с территории, в пониженных местах образуются локальные участки концентраций загрязняющих веществ.

4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 Существующее положение

Переоборудуемое помещение является встроенным в блок складов для хранения огнеупорных материалов в осях 3-4, по ряду А-Б (см. л.2, черт. ЭС 20-26 ВК), который расположен на территории

К существующему блоку складов имеется подъезд автотранспорта и погрузочной техники.

Конструктивные особенности  встроенного здания:

стены – из шлакоблока толщиной 190мм, утепленные изнутри;

покрытие – из сборных ж/б плит;

кровля – рулонный ковер;

двери:  наружные - утепленные металлические, внутри помещения – деревянные;

окна – деревянные, с металлическими решетками.

Проектом  предусматривается :

1. Демонтаж покрытия полов с последующим устройством керамической кислотоупорной плитки КФПК-4 по ГОСТ 961-89 с уклоном в сторону лотка.

2. Изготовление и монтаж лотка и бака для нейтрализации кислоты.

Отвод земель не требуется – площадка строительства проектируемого здания расположена на

Территория площадки строительства представляет собой застроенную территорию действующего склада для хранения огнеупорных материалов с существующим комплексом основных, вспомогательных, подсобных помещений и сооружений, с разветвленной сетью коммуникаций, которые могут быть использованы при строительстве, а также развитую сеть автомобильных дорог пригодных для доставки грузов.

4.2. Характеристика  проектируемой  деятельности.

Переоборудование  существующих  помещений кладовщика блока складов связано с  размещением в нем склада для хранения кислот и щелочи. Количество химически активных веществ и щелочи, которое будет находиться на складе, представлено ниже:

Перечень, количество и тара материалов, находящихся в складе

| № п/п | Наименование | Коли-чество | Тара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | соляная кислота (HCl) | 536,5 кг | канистра п/э ,5л |
| 2 | серная кислота (H2SO4) | 139 кг | канистра п/э 20л |
| 3 | хлорная кислота (HClО4) | 5 кг | п/э бутылка, 1л |
| 4 | фтористоводородная кислота (HF) | 10 кг | п/э бутылка, 1л |
| 5 | натрий едкий (NaOH) | 257,5 кг | мешок п/э , 25кг |
| 6 | диэтиловый эфир ( C4H10O) | 1 л | п/э бутылка, 1л |

Весь материал хранится в герметичной упаковке, и отпускается без разлива. Следовательно, при хранении кислот  не происходит выделение  загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В строительной части предусматривается :

1. Демонтаж покрытия полов с последующим устройством керамической кислотоупорной плитки КФПК-4 по ГОСТ 961-89 с уклоном в сторону лотка.

2. Изготовление и монтаж лотка и бака для нейтрализации кислоты.

Для защиты от попадания прямых солнечных лучей на тару с кислотами, необходимо стекла наружного окна окрасить с внутренней стороны.

В помещении, для предупреждения промерзания водопровода, необходимо поддерживать температуру не ниже +5º С.

Отопление помещения – электрическое, масляными радиаторами. Тип радиатора  «Термия 0510м», N=1.0квт, количество секций – 5, с встроенным терморегулятором.

  - Перечень источников  отрицательного воздействия  на окружающую среду.

В период эксплуатации данного объекта не выделяются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Выбросы в атмосферу поступают только на момент переоборудования склада и при выполнении сварочных, покрасочных работах, при резке металла.

Влияние на водную среду будет минимальным, прямые сбросы в открытые водоемы отсутствуют.

При непредвиденном попадании кислоты на пол, ее нейтрализуют 20% раствором      кальцинированной      соды,    смывают  струей  воды  в  бак-нейтрализатор. Перед  сбросом содержимого  бака в оборотный цикл системы гашения шлака  ЭСПЦ необходимо проконтролировать величину рН, которая должна быть в пределах 6-8 ед.

Поскольку объект находится на существующей промплощадке, входящей в городскую зону, влияние объекта на сохранение леса, животного мира, особо природоохранных территорий не рассматривалось.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА  ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ.

5.1 Атмосферный воздух.

5.1.1 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от технологического оборудования

# В период эксплуатации данного объекта выбросы в атмосферный воздух отсутствуют.  Склад предназначен только для промежуточного хранения кислот и щелочи. Все сырье поступает на склад в герметично закрытых емкостях. Выбросы  загрязняющих веществ в атмосферный воздух поступают только на период переоборудования склада при сварочных и покрасочных работах, при резке металла.

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при строительных работах

Расчет выбросов при сварочных работах

Источником выделения вредных веществ являются сварочные аппараты.

Количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, определяется в зависимости от расхода электродов и удельных выбросов ингредиентов по формуле:

Mг = qуд * В * 10-6, т/год

где:

qуд -удельные выбросы при дуговой электросварке, в зависимости от марки электродов;

В - годовой расход электродов, кг/год.

Расчет выбросов приведен в таблице:

| Марка электро-дов | Наименование загрязняющего вещества | Удельные нормы выбросов, г/кг электродов | Расход электро-дов, кг/год | Режим работы, час/год | Количество выбрасываемых загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | г/с | т/г |
| АНО-4 | Железа окись | 5,41 | 100 | 20 | 0,0075 | 0,000541 |
|  | Оксиды марганца | 0,59 |  |  | 0,0008 | 0,000059 |
| УОНИ-13/45 | Железа окись | 14,9 | 50 | 10 | 0,019 | 0,0007 |
|  | Оксиды марганца | 1,09 |  |  | 0,0013 | 0,00005 |
|  | Оксид кремния | 1,0 |  |  | 0,0013 | 0,00005 |
|  | Фториды хорошо растворимые | 4,8 |  |  | 0,006 | 0,00024 |
|  | Фториды плохо растворимые | 2,7 |  |  | 0,0036 | 0,00013 |
|  | Водород фтористый | 1,26 |  |  | 0,0017 | 0,000063 |
|  | Азота оксид | 2,7 |  |  | 0,0036 | 0,00013 |
|  | Углерода оксид | 13,3 |  |  | 0,018 | 0,00066 |

Расчет выбросов при газовой резке металла

Резка металла сопровождается выделением оксида железа, оксида марганца, оксида углерода и оксидов азота.

Количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при газовой резке, определяется в зависимости от удельных показателей выделения вредных веществ по формуле:

G = q * L  / 106 , т/г

Где:

q – удельные выбросы при газовой резке (г/ погонный метр резки),

L - количество погонных метров разрезаемого металла, м/год;

Мощность выброса определяется исходя из годового фонда рабочего времени.

Расчет выбросов приведен в таблице:

| Толщ. разрез. металла | Наименование вредного вещества | Удельные выбросы, г/погон- ный метр | Режим работы, час/год | Кол-во разрез. металла, погон.м/год | Количество выбрасываемых вредных веществ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 2 - 25 | Железа окись Оксиды марганца Азота двуокись Углерода окись | 8,73 0,27 2,40 2,93 | 30 | 200 | 0,015 0,0005 0,0044 0,0046 | 0,0017 0,000054 0,00048 0,0005 |

Расчет выбросов при покраске

Источником выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух является поверхность окрашиваемого материала.

Покраска производится при помощи кисти.

Выбросы загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов, приведены в таблице:

| Лакокрасочные материалы (ЛКМ) | Расход лакокрасочных материалов | Летучие компоненты содержащи-еся в ЛКМ при рабочей вязкости | Количество паров растворителей, выделяющихся при нанесении ЛКМ на 1 м2 поверхности, г | Ско-рость окрас-ки, м2/мин | Пло-щадь окраши-ваемых поверх-ностей, м2/год | Количество загрязняю-щих веществ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кг/год | кг/м2 |  | Рабочее место окраски | Сушка до полного высыха-ния |  |  | г/с | т/год |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Грунтовка КФ-030 | 100 | 0,18 | Ксилол | 6,032 | 7,07 | 0,1 | 556 | 0,022 | 0,0073 |

# 5.1.3 Расчет и анализ величин  концентраций  загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере для территории объекта  приведены в таблице 5.1.3.

Таблица 5.1.3.

| Наименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| 1. Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы | 200 |
| 2. Коэффициент рельефа местности | 1 |
| 3. Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца. Т0С | 26,5 |
| 4. Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца. Т0С | -8,9 |
| 5. Среднегодовая температура воздуха | 6,1 |
| 6. Среднегодовая повторяемость направления ветра в % для розы ветров |  |
| С | 8,6 |
| СВ | 11,9 |
| В | 20 |
| ЮВ | 17,9 |
| Ю | 10,3 |
| ЮЗ | 10,8 |
| З | 12,9 |
| СЗ | 7,6 |
| 7. Средняя скорость ветра /И/, повторяемость превышения которой составляет 5% | 12 м/сек |

Так как выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух образуются только на момент строительства, они являются кратковременными и периодичными,   расчет рассеивания не производиться. Строительство данного объекта не будет оказывать вредного воздействия на воздушный бассейн.

5.2 Воздействия  на  земельные ресурсы, геологическую среду.

В административном отношении строительная площадка расположена в Ленинском районе юго-восточной части

Рельеф местности спокойный с общим уклоном на юг. Абсолютные   отметки поверхности колеблются от 143,10 до 144,15 м.

Отвод земель не требуется – площадка переоборудования склада расположена на территории существующего склада

Проектом не предусматривается вырубка зеленых насаждений. Строительство ведется на территории  существующего завода.

Планируемая деятельность не будет оказывать существенного воздействия на земельные ресурсы и  геологическую среду.

5.3. Воздействие на водный бассейн

Данное помещение имеет в наличии системы водоснабжения В1 и канализации К1. На вводе в помещение В1 расположен узел ввода с водомерным счетчиком холодной воды Ду 20, фильтром, обратным клапаном и спускным устройством. В помещении имеется также унитаз и умывальник.

В связи с переоборудование помещения под склад кислот и щелочи необходимо выполнить следующие виды работ:

а) демонтировать унитаз, место присоединения к сети К1 заглушить;

б) демонтировать участок водопровода от санузла до умывальника;

в) установить в помещении для хранения кислот поливочный кран;

г) установить в помещении для хранения кислот, возле бака для нейтрализации пластмассовый, бак емкостью 200л для 20%  раствора кальцинированной соды.

При непредвиденном попадании кислоты на пол (одежду) ее необходимо нейтрализовать 20% раствором кальцинированной соды и смыть струей воды в лоток и далее в бак-нейтрализатор. После этого необходимо определить уровень рН в баке- нейтрализации и, при необходимости, добавить раствор кальцинированной соды. При установлении рН 6-7, воду из приямка необходимо откачать насосом ЦМК 16-27 в специальную емкость (бочка 250л) и после этого слить содержимое в оборотный цикл системы гашения шлака.

Для обеспечения  работников бытовыми и санитарными условиями предусматривается использование существующих санитарно-бытовых помещений (раздевалок, душевых, бытовых комнат) склада.

Прямые сбросы сточных вод в открытые водоемы в проекте не предусматриваются, поэтому влияние строящегося объекта на водные ресурсы будет минимальным.

5.4. Воздействия промышленных отходов

В период эксплуатации склада не предусматривается образование производственных отходов. Т. к. территория, которая используется, для строительства принадлежит предприятию, и к работе привлекается существующий персонал, увеличения ТБО тоже не предусматривается.

Проектом предусмотрены возможности утилизации образующихся отходов, предприятие имеет все разрешительные документы на образование и размещение, поэтому влияние объекта на окружающую среду, с точки зрения образования отходов, будет допустимым.

5.5. Воздействие на почву

Переоборудование существующих помещений кладовщика блока складов под склад для хранения кислот и щелочи производится на существующей  территории склада и дополнительного отвода территории не требует.

Отсюда следует, что в процессе строительства и эксплуатации новых объектов воздействие на почву следует квалифицировать как «равное нулю» по однобальной системе, «слабое», не оказывающее прямого или косвенного влияния на окружающую природную среду.

5.6. Оценка воздействия  проектируемой деятельности на окружающую техногенную среду.

Промышленные объекты, памятники истории, архитектуры  и культуры, в зоне влияния проектируемого объекта  отсутствуют.

Исходя из качественных и количественных показателей загрязнения окружающей   среды от объекта, отрицательных воздействий  проектируемой  деятельности  на промышленные объекты, наземные и подземные сооружения  и др. элементы  техногенной среды не будет.

6. Комплексные мероприятия по обеспечению нормативного состояния окружающей природной среды.

Выполнение предусмотренных проектом, а также настоящим ОВОС, мероприятий по обеспечению нормативного состояния  окружающей среды и экологической безопасности позволит обеспечить показатели  загрязнения окружающей природной среды в пределах, установленных Минэкоресурсов и Минздрав Украины. В соответствии с проектными решениями:

- Строительство склада для хранения кислот и щелочи  будет оказывать допустимое ( менее 1 ПДК) влияние на воздушный бассейн в районе его размещения.

- Влияние на водную среду будет минимальным. Прямых сбросов в водные объекты  предприятие не имеет.

- Уровни звукового давления на территории предприятия и  за его пределами, не превышают допустимых норм;

- В процессе производства образующиеся отходы  по договору передаются на полигон ТБО.

Исходя из изложенного, воздействие строящегося  объекта   на   окружающую природную среду оценивается как допустимое.

##### ЗАЯВЛЕНИЕ

Об экологических последствиях  переоборудование существующих помещений кладовщика блока складов под склад для хранения кислот и щелочи на территории

Настоящий проект предусматривает переоборудование существующих помещений кладовщика блока складов под склад для хранения кислот и щелочи. Переоборудование будет осуществляться на территории склада в юго-восточной части г.Донецка.

В процессе эксплуатации склада для хранения кислот и щелочи  выбросы загрязняющих веществ в атмосферу отсутствуют. Все сырье будет храниться в герметичной упаковке и отпускаться без разлива. Выбросы образуются только в период строительства, являются кратковременными и составят около 0,012 т/год.

Влияние на водную среду будет минимальным. Прямых сбросов в водные объекты  предприятие не имеет. Уровни звукового давления на территории предприятия и  за его пределами, не превышают допустимых норм. В процессе производства образующиеся отходы вывозятся на полигон ТБО.

Ответственность за соблюдение природоохранного законодательства берет на себя руководство

Генпроектировщик                                                     ________________

Руководитель                         ________________